## Slide 1: Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Μήθυμνας Β1 Στάδιο: Πρόταση
Συμπράττοντες Μελετητές
Ηρακλής Πιτσιλαδής, Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
Χριστόφορος Μανδυλάς, Περιβαλλοντολόγος – Χωροτάκτης
Παναγιώτης Ανδρίκος, Γεωλόγος MSc
Ακινδύνα Χατζηαντωνίου, Πολιτικός Μηχ/κος
Σοφία Νικολαΐδου,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός – Πολεοδόμος
Κάρολος Αήγγης
Περιβαλλοντολόγος, ειδικός Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφ. (G.I.S)
Ειδικοί Συνεργάτες

## Slide 2: Γενικές αρχές
Σύμφωνα με το Εθνικό Γενικό ΠΧΣΑΑ, το Περιφερειακό ΠΧΣΑΑ ΒΑ & το Ειδικό ΠΧΣΑΑ Τουρισμού
Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη της μελέτης χωρικής οργάνωσης, χαρακτηρίζονται από το ότι στοχεύουν ταυτόχρονα στις παρακάτω κατευθύνσεις:
τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Δ.Ε. Μήθυμνας, με ταυτόχρονη.
διαφύλαξη του δυναμικού όλων των πόρων της περιοχής, είτε αυτοί αποδίδουν άμεσα οικονομικά οφέλη στην παρούσα συγκυρία, είτε πρόκειται για πόρους που αποτελούν παρακαταθήκη για τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων και της ζωής και μπορούν να συμβάλλουν μελλοντικά στην ανάπτυξη.
η οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης με ορθολογικό τρόπο και με πνεύμα οικονομίας στην κατανάλωση φυσικών πόρων όπως το έδαφος και το νερό, ώστε η Δ.Ε. Μήθυμνας να μπορεί να συμβάλει, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της, στην επίτευξη των στόχων για προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, της ποιότητας ζωής των πολιτών σε πανλεσβιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ανάσχεση της πορείας αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του οικισμού της Μήθυμνας και του άμεσου περιβάλλοντος του.
Π1: Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης

## Slide 3: Βασικοί στόχοι της μελέτης
Σύμφωνα με το Γενικό Π.Χ.Σ.Α.Α., το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Βορείου Αιγαίου και τα Ειδικά Π.Χ.Σ.Α.Α. Τουρισμού κ.λπ
Προώθηση της προστασίας της υπαίθρου από την άναρχη δόμηση με την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. Οι όποιες προτάσεις επεκτάσεων θα πρέπει να αιτιολογούνται τεκμηριωμένα επί τη βάσει αντικειμενικών αναγκών (δημογραφικών, οικιστικών και παραγωγικών) (άρθρο 10, παρ.3)
Να αναδειχθούν η φύση, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα τοπία και οι άλλοι πόροι φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε σημαντικές συνιστώσες των πολιτικών της πολεοδομίας στα πλαίσια Ρυθμιστικών-Πολεοδομικών Σχεδίων. Ιδιαίτερα σ' ότι αφορά στα τοπία, περιλαμβανομένων και των μικρής κλίμακας τοπίων στον αγροτικό και τον αστικό χώρο, πέραν των κατευθύνσεων του Γενικού Πλαισίου (άρθρο 10, παρ. 2), επιβάλλεται η διαφύλαξη τους σύμφωνα και με τους όρους της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Τοπία.
Να περιοριστεί σταδιακά η διάσπαρτη δόμηση στον περιαστικό και αγροτικό χώρο και να ενισχυθεί η συγκέντρωση των παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. (άρθρο 10, παρ.3)
Να αναδειχθεί ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας ως σημαντικού ‘διαχειριστή’ των φυσικών πόρων και του τοπίου και να προστατευθεί η γεωργική γη ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές (άρθρο 7, παρ. Α)
Για τις περιοχές που αποτελούν ή φιλοδοξούν να αποτελέσουν τουριστικούς προορισμούς, επιβάλλεται να αναβαθμισθεί η εικόνα τους, με ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας, αναβάθμιση και αποκατάσταση του δομημένου χώρου, οργάνωση του άτυπα διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου. (άρθρο 7, παρ. Γ)
Π1: Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης

## Slide 4: Βασικοί άξονες ανάπτυξης της Δ.Ε. Μήθυμνας
Ο ήδη ανεπτυγμένος τομέας του τουρισμού αλλά και οι υπάρχουσες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, αποτελούν τους κύριους άξονες ανάπτυξης της περιοχής. Για την προστασία των πόρων που τους υποστηρίζουν και για περεταίρω ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων, στους οποίους η Δ.Ε. Μήθυμνας εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθορίστηκαν:
  5 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
    Π.Ε.Π. 1: Δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεις
    Π.Ε.Π. 2: Χώρων αρχαιολογικού – ιστορικού ενδιαφέροντος
    Π.Ε.Π. 3: Ποταμών, ρεμάτων, παραρεμάτιων περιοχών και μικρών υγροτόπων
    Π.Ε.Π. 4: Φυσιογνωμίας οικισμών
    Π.Ε.Π. 5: Ορεινού όγκου Λεπετύμνου
  1 Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.): Προστασίας και διατήρησης φυσιογνωμίας και τοπίου Μήθυμνας
  4 Περιοχές Τουρισμού – Αναψυχής (Τ.Α.) και
  Περιοχές Γεωργικής Γης και Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων (ΓΓ)
Πολεοδομική οργάνωση, αναβάθμιση και αναπλάσεις των οικισμών, διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα και των αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων.
Ανάδειξη – Αξιοποίηση στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας
Αναβάθμιση των βασικών δικτύων υποδομής
Π1: Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης

## Slide 5: Π.Ε.Π. 1: Δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις
Επιτρ. Χρήσεις
Αρτιότητα/Κατάτμηση
Εντός δασών, δασικών & αναδασ. εκτάσεων:
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις του Ν.998/79 όπως εκάστοτε ισχύει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της δασικής νομοθεσίας
Κάθε δραστηριότητα ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία
Επιτρέπονται τα δασοτεχνικά έργα
Στις αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύεται η βόσκηση, όπως η νομοθεσία ορίζει
Σε τυχόν μη δασικές εκτάσεις:
Κατοικία (έως 120 τ.μ.)
Αγροτικές αποθήκες (έως 50 τ.μ.)
Πτηνο - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (έως 400 τ.μ.)
Αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, υδοατοδεξαμενές, πλην των υδατοδεξαμενών επί υποστηλωμάτων
Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας
Αναψυκτήρια-Κέντρα Εστίασης (έως150τμ)
Τουριστικές επαύλεις, αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικά καταλύματα (έως 200 τ.μ.)
  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης με την προϋπόθεση ότι συνδέονται με την μεταποίηση τοπικών αγροτικών πρώτων υλών
Σε μη δασικά:
Κατάτμηση και αρτιότητα των γηπέδων: 6.000 τ.μ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 1 του από 24/31-5-1985 Π.Δ. (εκτός σχεδίου δόμηση) όπως ισχύει.
Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά την ημ/νια δημοσίευσης του ΣΧΟΟΑΠ σε ΦΕΚ, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
Λοιποί όροι
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1) με ύψος κτιρίου 3,5μ. συν στέγη
Οι τουριστικές εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται υπό την μορφή οικισμών (bungalows)
Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24/31-5-1985 Π.Δ. και το από 6-10-1978 Π.Δ., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (εκτός σχεδίου δόμηση)
Π2: Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος

## Slide 6: Π.Ε.Π. 2: Χώροι αρχαιολογικού – ιστορικού ενδιαφέροντος
Επιτρ. Χρήσεις
Αρτιότητα/Κατάτμηση
Περιοχές με στοιχείο Α1 (απόλυτη προστασία αρχ. χώρου «Ντάπια»)
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση και κατασκευή, όμοια με τις Ζώνες Προστασίας Α’ αρχαιολογικών χώρων (Ν. 3028/2002)
Επιτρέπονται, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας:
  Κατασκευή περιφερειακής οδού Μήθυμνας και χώρων στάθμευσης κατά μήκος αυτής
  Έργα για συντήρησης και λειτουργίας υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.
  Διατήρηση, επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων πέτρινων κτισμάτων και αισθητική αναβάθμιση αυτών.
  Γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς δραστηριότητες με παραδοσιακό τρόπο.
  Οι προϋποθέσεις συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων νομίμων δραστηριοτήτων, καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Περιοχή με στοιχείο Α2 (αρχ. χώρος «Κάμπος»)
  Κατοικία
  Τουριστικές επαύλεις ή αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικά καταλύματα
  Εμπορικά καταστήματα (εκτός υπεραγορών-πολυκαταστημάτων)
  Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί
  Κτίρια εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
  Εστιατόρια, αναψυκτήρια
  Θρησκευτικοί χώροι
  Επαγγελματικά εργαστήρια και μονάδες μεταποίησης τοπικά παραγομένων προϊόντων πολύ χαμηλής όχλησης και δυναμικότητας μέχρι 30HP, κατόπιν εγκρίσεως αρμοδίως
  Αθλητικές εγκαταστάσεις
  Γήπεδα στάθμευσης
  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
  Αγροτικές - γεωργικές αποθήκες και εγκαταστάσεις (έως 25 τ.μ.)
Στη Περιοχή Α2 «Κάμπος»
Κατάτμηση και αρτιότητα των γηπέδων: 6.000 τ.μ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 1 του από 24/31-5-1985 Π.Δ. (εκτός σχεδίου δόμηση) όπως ισχύει.
Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά την ημ/νια δημοσίευσης του ΣΧΟΟΑΠ σε ΦΕΚ, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
Λοιποί όροι
Κτίρια λιθόκτιστα, έως 120 τ.μ., με μέγιστο αριθμό ορόφων έναν (1) και ύψος 4,5μ. συμπερι-λαμβανομένης της στέγης
Απαγορεύεται η κατασκευή πισίνας.
Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24/31-5-1985 Π.Δ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

## Slide 7: Π.Ε.Π. 3: Προστασίας ποταμών, υδατορεμάτων και μικρών υγροτόπων
Επιτρ. Χρήσεις
Ορίζεται ζώνη προστασίας 20μ. εκατέρωθεν των όχθεων όλων των υδατορεμάτων ανεξαρτήτως μεγέθους για την προστασία των παρόχθιων οικοσυστημάτων και την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων
Εντός αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση, εάν δεν έχει γίνει οριοθέτηση του υδατορέματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση:
Εργασίες άρσης προσχώσεων, καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης καθώς και η επισκευή υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, χωρίς καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης.
Εργασίες καθαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών
Κατασκευή μικρών φραγμάτων ή λιμνοδεξαμενών και υδροληψιών αυτών καθώς και αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές κοίτες.
Νέες γέφυρες ή την αντικατάσταση υφισταμένων με τα συναφή έργα, καθώς και έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών.
Έργα υποδομής που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορέματος και την παρόχθιας βλάστησης.
Κατασκευή έργων Εθνικής Άμυνας ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Λοιπές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος
Οριοθέτηση υδατορεμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές και καθορισμού ζώνης πρασίνου
Όλα τα αντιπλημμυρικά και τα έργα διευθέτησης υδατορεμάτων θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού.
Περιοχή με στοιχείο Β1 (απόλυτης προστ. – Υγρότοπος «Εκβολές παραλίας Μήθυμνας»
Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή υποδομών για την προστασία του υγροτόπου και την πρόσβαση σε αυτόν.
  Απαγορεύονται οι επιχωματώσεις, η αμμοληψία, η διάνοιξη οδικού δικτύου, οι αποξηράνσεις και γενικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο από 12/19-6-2012 Π.Δ. για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων.

## Slide 8: Π.Ε.Π. 4: Περιοχή προστασίας φυσιογνωμίας οικισμών
Επιτρ. Χρήσεις
Περιοχές με στοιχείο Φ1 – Περιαστικές ζώνες προστασίας φυσιογνωμίας οικισμών Συκαμνιάς (περίπου 300μ. κατάντι (Βόρεια) από τον οικισμό) και Σκάλας Συκαμνιάς (Δυτικά και Ανατολικά)
Εντός των ορίων των με στοιχείο Φ1 περιοχών, απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση ή κατασκευή, καθώς θα υποβαθμίσει σημαντικά την φυσιογνωμία των αξιόλογων οικισμών της Συκαμνιάς και της Σκάλας Συκαμνιάς.
Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η διαμόρφωση χώρων κίνησης και στάσης περιηγητών.
Λοιποί όροι
Οι κατασκευές θα είναι αποκλειστικά ξύλινες ή λίθινες
Υφιστάμενες δραστηριότητες δύνανται να συνεχίζουν την λειτουργία τους και να εκσυγχρονίζονται ή να βελτιώνονται αισθητικά, χωρίς να επεκτείνονται.

## Slide 9: Π.Ε.Π. 5: Περιοχή προστασίας ορεινού όγκου Λεπετύμνου
Επιτρ. Χρήσεις
Επιβάλλεται η προστασία των περιοχών με υψόμετρο > 600 μ., στον Λεπέτυμνο, σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.
Δεν επιτρέπεται η δόμηση εκτός από την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ορειβατικών καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Επιβάλλεται η οριοθέτηση και διαχείριση των βοσκοτόπων με γνώμονα την βοσκοϊκανότητά τους και σε εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επιτρέπεται η δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών και θέσεων παρατήρησης της φύσης και του τοπίου, καθώς και η συντήρηση των υφισταμένων.
Λοιποί όροι
Εκπόνηση μελέτης για την ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων σε όλη την Δ.Ε. Μήθυμνας.
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου, τουλάχιστον στους δημοτικούς βοσκοτόπους, εφόσον ολοκληρωθεί η καταγραφή τους, για την αύξηση της αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας και την ενίσχυση από την νέα Κ.Α.Π.
Κατά τα λοιπά ισχύει η νομοθεσία που ρυθμίζει την εκτός σχεδίου δόμηση καθώς και οι ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Ν. 4056/12.
Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων μετατροπής των παραδοσιακών οδών (μονοπάτια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

## Slide 10: Π.Ε.Π.Δ 1: Προστασίας και διατήρησης φυσιογνωμίας και τοπίου Μήθυμνας (τοπίο εθνικής σημασίας Ν.3827/10)
Κατοικία (έως 150 τ.μ.)
Τουριστικές επαύλεις, αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικά καταλύματα (έως 200 τ.μ.)
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί (έως 150 τ.μ.)
Εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και υπεραγορές
Αναψυκτήρια (έως 150 τ.μ.)
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Αγροτικές - γεωργικές αποθήκες και εγκαταστάσεις (έως 50 τ.μ.)
Εστιατόρια
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Γήπεδα στάθμευσης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Θρησκευτικοί χώροι
Κατάτμηση και αρτιότητα των γηπέδων: 10.000 τ.μ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 1 του από 24/31-5-1985 Π.Δ. (εκτός σχεδίου δόμηση) όπως ισχύει.
Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά την ημ/νια δημοσίευσης του ΣΧΟΟΑΠ σε ΦΕΚ, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
Λοιποί όροι
Κτίρια λιθόκτιστα με μέγιστο αριθμό ορόφων έναν (1) και ύψος 3,5μ. μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης
Υφιστάμενες χρήσεις δύνανται να συνεχίζουν την λειτουργία τους και να εκσυγχρονίζονται χωρίς αύξηση δυναμικότητας τέτοια που να κατατάσσει την δραστηριότητα σε βαθμό όχλησης μεγαλύτερο από τον υφιστάμενο.
Κατά τα άλλα ισχύει το από 24/31-5-1985 Π.Δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση.
Αρτιότητα/Κατάτμηση
Επιτρ. Χρήσεις

## Slide 11: Περιοχές Τουρισμού – Αναψυχής (1)

## Slide 12: Περιοχές Τουρισμού – Αναψυχής (2) (τουριστικών εγκαταστάσεων & παραθεριστικής κατοικίας)
Κατώτατο όριο αρτιότητας για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζονται τα 10 στρέμματα, σύμφωνα με το ισχύον Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Τουρισμού ενώ η μέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων αντιστοιχεί σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέμμα.
Για τις υπόλοιπες χρήσεις εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 1 του από 24/31-5-1985 Π.Δ. (εκτός σχεδίου δόμηση) όπως ισχύει.
Λοιποί όροι
Αρτιότητα/Κατάτμηση
* Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (Τ.Α. 1):
  Ξενοδοχεία -Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους (κύρια και μη κύρια, ξενώνες κλπ (παρ.1 και 2 του Ν.2160/93)
  Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (παρ.3 του Ν. 2160/93) (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσο-θεραπείας, λουτροθεραπείας, γήπεδα γκολφ, κ.α.)
  Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων
  Κέντρα ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, κέντρα υδροθεραπείας και ιαματικού ύδατος (ΚΥΙΥ), σύμφωνα με τον Ν. 3498/06 όπως εκάστοτε ισχύει
  Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης
  Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (Ν. 2160/93)
  Δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ν. 4179/13 και το ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισμού (2013)
* Τουριστικά καταλύματα & εγκαταστάσεις (ΤΑ 2, ΤΑ 3 & ΤΑ 4):
  Ξενοδοχεία -Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους
  Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
  Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης
  Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων
  Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις
  Στην περιοχή Τ.Α. 4, ισχύει μέγιστο όριο τουριστικών καταλυμάτων 100 κλίνες
  ** Σύνθετο τουριστικό καταλύματα ήπιας ανάπτυξης (ΤΑ 2 & 3)
Στην περιοχή Τ.Α. 4, μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια αγροτικών αποθηκών, 50 τ.μ. και ύψος 3,5 μ. συν στέγη.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει την εκτός σχεδίου δόμηση.

## Slide 13: Αγροτική γη (Περιοχές Γεωργικής Γης & Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων)
Για το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης ισχύει η παρ. 1 του άρθ.1 του από 24/31-5-1985 Π.Δ..
Επιτρ. Χρήσεις
Αρτιότητα/Κατάτμηση
Περιοχή με στοιχείο ΓΥ1 (μεγάλης παραγωγικότητας – με αρδευτικό δίκτυο)
Επιτρεπόμενες χρήσεις, όρια κατάτμησης και αρτιότητας και λοιποί όροι και περιορισμοί, όπως περιοχή Α2 (Προστασίας αρχ. χώρου «Κάμπος»).
Να αποφεύγεται η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων καθώς δεν εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της έκτασης & βεβηλώνουν το τοπίο Εθ. Σημασίας
Περιοχή με στοιχείο ΓΓ (απλή γεωργική γη και βοσκότοποι)
Κατοικία (έως 150 τ.μ.)
Τουριστικές επαύλεις ή αγροτουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένες κατοικίες
Καταστήματα, Πολυκαταστήματα, υπεραγορές
Αγροτικές - γεωργικές αποθήκες και εγκαταστάσεις (έως 100 τ.μ.)
Πτηνο - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Αντλητικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις, φρέατα, υδατοδεξαμενές
Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας
Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης, σχετικές με την επεξεργασία και μεταποίηση τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Εμπορικές εκθέσεις, αποθήκες και εκθεσιακά κέντρα
Πρατήρια καυσίμων
Χώροι συνάθροισης κοινού
Αναψυκτήρια - κέντρα εστίασης
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς
Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα
Κατασκηνώσεις
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αποθήκες οικοδομικών υλικών
Λοιποί όροι
Μέγιστος Σ.Δ. Για βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης 0,6
Για πολυκαταστήματα, υπεραγορές, επαγγελματικά εργαστήρια και βιομηχανικά κτίρια,εμπορικές εκθέσεις εκθεσιακά κέντρα και εμπορικές αποθήκες, ισχύει Σ.Δ. ίσος με το 80% του αντίστοιχου ισχύοντος συντελεστή στην εκτός σχεδίου δόμηση.
Ισχύουν οι διατάξεις για την εκτός ορίων οικισμού δόμηση (ΦΕΚ 270 Δ 1985), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Υφιστάμενες χρήσεις δύνανται να συνεχίζουν την λειτουργία τους και να εκσυγχρονίζονται.
Η δημιουργία τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης (μικτός Σ.Δ. 0,05), σύμφωνα με το άρθ. 1 του Ν.4179/13 θα συνδέεται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της Δ.Ε. Μήθυμνας.

## Slide 14: Περιοχές με ίδιο καθεστώς προστασίας
  Πρόκειται για περιοχές στις οποίες ισχύουν όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί με νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά την προστασία τους. Οι όροι και περιορισμοί που τίθενται από το ΣΧΟΟΑΠ ισχύουν σωρευτικά με τους όρους της εκάστοτε περιοχής. Αυτές είναι:
1. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών:
  Τμήμα της Ζώνης Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 με ονομασία «Βόρεια Λέσβος»
  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) «Καστέλλια – Αγ. Δημήτριος. Προτείνεται αλλαγή των ορίων του ΚΑΖ, σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης Δασών αφαιρώντας το τμήμα που καταλαμβάνει την Ευταλού, ώστε η προτεινόμενη «ΤΑ1 Ευθαλούς» να μπορεί να πολεοδομηθεί ήπια και να εκτονώσει επαρκέστερα τις ανάγκες σε δεύτερη και παραθεριστική κατοικία, κέντρα εστίασης/αναψυχής και τουριστικά καταλύματα.
  2. Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι: Περιοχές αρχαιολογικού ελέγχου ενδιάμεσα Μήθυμνας με Πέτρα και στην περιοχή Ευθαλούς.
  3. Ζώνη Προστασίας Ιαματικής Πηγής/Θερμοπηγής Ευθαλούς: Το δημοτικό οικοπέδου της ΑΔΕΛ αποτελεί έκταση αποκλειστικής χρήσης ανάπτυξης θερμαλισμού και 1.000 μέτρα περιμετρικά της θερμοπηγής αποτελεί περιοχή προστασίας και ελέγχου ρύπανσης.
  4. Βεβαιωμένο και Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Αργένου: Χαρακτηρίστηκε και υπήχθηκε σε κατηγορίες του Ν. 3175/03 σύμφωνα με την Υ.Α. Δ9Β/Φ166/2005, με 90οC, βάσει ΙΓΜΕ. Σκοπό η ολοκληρωμένη διαχείριση και ήπια εκμετάλλευση της ενιαίας γεωλογικής λεκάνης των γεωθερμικών πεδίων Αργέννου-Ευθαλού προς ενίσχυση του τουρισμού (τηλεθέρμαση κλπ) και του πρωτογενούς τομέα (θερμοκήπια κλπ) ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί πρωτίστως το τοπικό συμφέρον της Λέσβου και δευτερευόντως γενικό συμφέρον της χώρας.

## Slide 15: Βασικά έργα και δίκτυα υποδομής
Οδικό δίκτυο
Θαλάσσιες μεταφορές
Νέος δρόμος σύνδεσης των οικισμών Μήθυμνας, Ευθαλούς και Σκάλας Συκαμνιάς
Περιφερειακή οδός Μήθυμνας βόρεια του κάστρου μέχρι κοντά στο λιμάνι.
Περιφερειακός δρόμος Σκάλας Συκαμνιάς
Ολοκλήρωση δρόμου Λιγώνα προς δρόμο Βαφειού.
Βελτίωση βατότητας βασικών αγροτικών δρόμων σε ολόκληρη τη Δ.Ε. Μήθυμνας
Ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, των Τ.Κ. Αργέννου, Λεπέτυμνου και Συκαμινέας και κατασκευής ΕΕΛ με τριτοβάθμια επεξεργασία και διάθεση των επεξεργασμένων για άρδευση ελαιοκαλλιεργειών της περιοχής.
Αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Λεπέτυμνου πιθανόν με την δημιουργία μικρού δρόμου πρόσβασης στη δυτική πλευρά του οικισμού από τον επαρχιακό δρόμο.
Βελτίωση χωρητικότητας αλιευτικού καταφυγίου Σκ. Συκαμνιάς
Ενίσχυση προσήνεμου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Μήθυμνας.
Θεσμοθέτηση πύλης εισόδου αλλοδαπών επισκεπτών στο λιμάνι της Πέτρας για την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή.
Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού
Ολοκλήρωση αναγνώρισης, προστασία και ανάδειξη Ιαματικής πηγής Εφταλούς
Συντήρηση, εμπλουτισμός, προβολή και προώθηση της χρήσης των μονοπατιών περιοχής για περιπατητικές διαδρομές και παρατήρηση της φύσης στον Λεπέτυμνο.
Αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Λεπέτυμνου και των ορεινών οικισμών Δ.Ε. Μήθυμνας, σε συνδυασμό και με τους ορεινούς οικισμούς των γειτονικών Δ.Ε. Μανταμάδου & Πέτρας για την ανάπτυξη τουρισμού φύσης (οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, - Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτων ασφάλτου, mountain bike και ζώων (γαϊδούρι, μουλάρι άλογο κτλ.).
Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης

## Slide 16: Παρεμβάσεις ανάπτυξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας
Προώθηση της διαδικασίας καθορισμού της γης πρώτης ποιότητας στην Δ.Ε. Μήθυμνας και της καλλιέργειας συγκεκριμένων ειδών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή όχι κατάλληλης αγοράς, αλλά και για την δυνατότητα ή μη καθετοποίησης της παραγωγής.
Ένταξη της Δ.Ε. σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που αφορούν στην εκμετάλλευση και προβολή της ελιάς, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και τεχνικών στην καλλιέργεια, τη μεταποίηση και την προώθηση – προβολή των προϊόντων ελιάς.
Διερεύνηση του ενδεχομένου αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών για την απαλοιφή της εξάρτησης από την μονοκαλλιέργεια της ελιάς με συνδυασμό γεωπονικών, υδρογεωλογικών, περιβαλλοντικών και οικονομοτεχνικών μελετών.
Εκσυγχρονισμό των παλαιών αρδευτικών δικτύων με τσιμενταύλακες στις αγροτικές περιφέρειες του Λεπέτυμνου, Αργέννου και Βαφειού και κατασκευή μικρών φραγμάτων ή λιμνοδεξαμενών για κτηνοτροφικούς και αρδευτικούς σκοπούς.
Οριοθέτηση των σε χρήση υπαρχόντων βοσκοτόπων της Δ.Ε. Μήθυμνας και σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων για αποφυγή της υποβάθμισής τους, με γνώμονα την βοσκοϊκανότητά τους και σε εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Ενίσχυση της δραστηριοποίησης των Συνεταιρισμών Μήθυμνας και Α.Σ. Συκαμινέας-Λεπέτυμνου με δυνατότητες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης στους τομείς της κτηνοτροφίας και της ελαιοκαλλιέργεια αντίστοιχα.
Προώθηση (με κίνητρα) της τυποποίησης του ελαιολάδου και διεκδίκηση της σφραγίδας Π.Ο.Π.

## Slide 17: Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος
Επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης του διαχειριστικού σχεδίου της ΖΕΠ «Βόρειας Λέσβου». Για τις εν λόγω περιοχές επιδιώκεται, η οργάνωσή τους σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν τον φυσικό πλούτο των περιοχών, το σύνολο των πολλαπλών πολιτιστικών στοιχείων τους (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, ήθη και έθιμα) σε σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων και αγαθών.
Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών −εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.)
Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (φυσικό περιβάλλον, αρχιτεκτονική κληρονομιά, άυλη πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία μουσείων, κ.α.).
Δημιουργία δικτύων μονοπατιών («τα μονοπάτια του Λεπέτυμνου») και θεματικών διαδρομών («Βόρεια Λέσβος, Περίπατος στον Πολιτισμό», κ.α.), εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
  Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.α.
Ανάδειξη – αξιοποίηση όλων των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής αξίας της Δ.Ε. Μήθυμνας.
Μέριμνα για την ανάδειξη και συνολική διαχείριση του τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με το ευρύτερο περιβάλλον τους.
Ανάπλαση του ερειπιώνα παλαιού Χάλικα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλου το πλατανότοπος Αγ. Άννας
Ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης ρεμάτων Μήθυμνας, ρ. Μύλων και ρ. Συκαμνίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής (αναβαθμοί ανάσχεσης ορμής, εμπλουτισμού, έργα διευθέτησης, κ.λπ.)
Επιτάχυνση των διαδικασιών καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στα σημεία όπου αυτά δεν έχουν καθοριστεί.
  Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιχειρήσεων (Eco − Management and Audit Scheme − EMAS).

## Slide 18
Πίνακας Π.1.2: Προγραμματικά πληθυσμιακά μεγέθη περιοχής Μελέτης - Οικισμοί
Π3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων
Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες (Δ.Κ. & Τ.Κ.) | Πληθυσμοί απογραφών |  |  |  |  |  | Ποσοστά Μεταβολής (%) |  |  |  | ΜΕΡΜ 1961- 2011 | Προγραμ ματικοί πληθυσμ
 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 61-'71 | 81-'91 | 91-'01 | 01-'11 |  | 2025
Δ.Κ. Μηθύμνης | 2.064 | 1.560 | 1.427 | 1.514 | 1.667 | 1.563 | -24,42 | 6,10 | 10,11 | -6,24 | -0,55% | 
Μήθυμνα | 1.828 | 1.414 | 1.250 | 1.333 | 1.497 | 1390 | -22,65 | 6,64 | 12,30 | -7,15 | -0,55% | 1.500
Βαφειός | 236 | 146 | 167 | 169 | 147 | 139 | -38,14 | 1,20 | -13,02 | -5,44 | -1,05% | 350
Ευθαλού |  |  | 10 | 12 | 23 | 34 |  | 20,00 | 91,67 | 47,83 |  | 
Τ.Κ. Αργέννου | 324 | 285 | 265 | 268 | 240 | 208 | -12,04 | 1,13 | -10,45 | -13,33 | -0,88% | 
Άργενννος | 324 | 285 | 265 | 268 | 240 | 208 | -12,04 | 1,13 | -10,45 | -13,33 | -0,88% | 290
Τ.Κ.Λεπετύμνου | 277 | 223 | 176 | 151 | 155 | 164 | -19,49 | -14,20 | 2,65 | 5,81 | -1,04% | 
Λεπέτυμνος | 277 | 223 | 176 | 151 | 155 | 164 | -19,49 | -14,20 | 2,65 | 5,81 | -1,04% | 190
Τ.Κ. Συκαμινέας | 651 | 529 | 491 | 426 | 371 | 308 | -18,74 | -13,24 | -12,91 | -16,98 | -1,49% | 
Συκαμινέα | 494 | 375 | 332 | 273 | 207 | 169 | -24,09 | -17,77 | -24,18 | -18,36 | -2,12% | 250
Σκάλα Συκαμινέας | 157 | 154 | 159 | 153 | 164 | 139 | -1,91 | -3,77 | 7,19 | -15,24 | -0,24% | 400
Σύνολο Δ.Ε. | 3.316 | 2.597 | 2.359 | 2.359 | 2.433 | 2.243 | -21,68 | 0,00 | 3,14 | -7,81 | -0,78% | 2.980
Σύνολο Δ. Λέσβου | 117.378 | 97.023 | 88.603 | 87.151 | 88.032 | 86.312 | -17,16 | -1,61 | 4,01 | -4,78 | -0,61% | 
Ποσοστό επί του Δήμου Λέσβου (%) | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | - | - | - | - |  | -

## Slide 19: Χωρητικότητες οικισμών με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα (ΦΕΚ 285/Δ/5-3-2004)
Π3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων
ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2025) | ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ/ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ |  |  |  |  |  | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ/ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ |  | ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Ha) | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ (σε Ha)
 |  | ΔΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |  | ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. | ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ |  | 
 |  | ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 |  |  | 1x2 |  | 3:4A |  | 5:6A |  | 7x8 | 7+9 | 
Μήθυμνα | 1.500 | 40 | 60.000 | 0,64 | 93.750 | 0,4 | 23.375,00 | 20% | 58.593,75 | 28,13 | 38,02
Βαφειός | 350 | 40 | 14.000 | 0,55 | 25.454 | 0,4 | 63.636,36 | 20% | 12.727,27 | 7,64 | 10,83
Άργεννος | 290 | 40 | 11.600 | 0,5 | 23.200 | 0,4 | 58.000,00 | 20% | 11.600,00 | 6,96 | 6,53
Λεπέτυμνος | 190 | 40 | 7.600 | 0,8 | 9.500 | 0,4 | 23.750 | 20% | 4.750 | 2,85 | 20,2
Συκαμνιά | 250 | 40 | 10.000 | 0,8 | 12.500 | 0,4 | 31.250 | 20% | 6.250 | 3,75 | 6,91
Σκάλα Συκαμνιάς | 300 | 40 | 12.000 | 0,7 | 17.142 | 0,4 | 42.857,14 | 20% | 8.571,43 | 5,14 | 3,94

## Slide 20: Μήθυμνα
Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης
Αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Μήθυμνας με τους εξής στόχους:
    Να διατηρηθεί το ρυμοτομικό του παραδοσιακού ιστού ως έχει και να αρθούν οι ανατροπές που επιβάλει το ισχύον ρυμοτομικό της πολεοδομικής μελέτης του 1990.
    Οι χρήσεις γης που επιτρέπονται στον τομέα ΙΙΙ είναι Ελεύθεροι χώροι, Αστικό πράσινο και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις. των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ').
Ολοκλήρωση του βόρειου περιφερειακού δρόμου πέραν του κάστρου και κατασκευή χώρων στάθμευσης στη διαδρομή μέχρι κοντά στο λιμάνι.
Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με ανάδειξη της προβυζαντινής Μήθυμνας.
Ανασκαφή και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, (κυρίως “Ντάπια”) και δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου για την έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής στο κέλυφος του δημοσίου κτηρίου της παλιάς Εφορίας
Πληθυσμός 2011 | 1350
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 1500
Έκταση συνεκτικού (Ha) (Τομέας Ι) | 20,33
Έκταση αραιοδομημένου (Ha) (Τομέας ΙΙ) | 17,70
Έκταση αδόμητου τμήματος (Ha) (Τομέας ΙΙΙ) | 5,41
ΜΣΔ συνεκτικού (Τομέας Ι) | 1
ΜΣΔ αραιοδομημένου (Τομέας ΙΙ) | 0,4
ΜΣΔ αδόμητου (Τομέας ΙΙΙ) | 0,05
Αρτιότητα αραιοδομημένου (τ.μ.) | 2000

## Slide 21: Βαφειός
Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης
Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού με επέκταση για τη δημιουργία οικοπέδων και των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων, ώστε να λειτουργήσει ως υποδοχέας νέων κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μήθυμνας.
Συντήρηση και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας.
Αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αγωγών ύδρευσης του οικισμού.
Πληθυσμός 2011 | 139
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 350
Έκταση συνεκτικού (Ha) (Τομέας Ι) | 4,2
Έκταση αραιοδομημένου (Ha) (Τομέας ΙΙ) | 6,63
Επέκταση (Ha) (Τομέας ΙΙΙ) | 6,45
ΜΣΔ συνεκτικού (Τομέας Ι) | 1
ΜΣΔ αραιοδομημένου (Τομέας ΙΙ) | 0,4
ΜΣΔ επέκτασης (Τομέας ΙΙΙ) | 0,4

## Slide 22: Άργεννος
Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης
Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού με επέκταση για τη δημιουργία οικοπέδων και των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων.
Μέσω των όρων δόμησης και της επέκτασης, γίνεται προσπάθεια να μη μετατραπεί σε πυκνοδομημένη η νότια εντός των ορίων του οικισμού περιοχή με τα περιβόλια και το πλούσιο σε βλάστηση τοπίο.
Μεταφορικά και λοιπά δίκτυα υποδομών
Βελτίωση δρόμου Αγ. Κυριακής
Συντήρηση και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας.
Πληθυσμός 2011 | 208
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 290
Έκταση συνεκτικού (Ha) (Τομέας Ι) | 3,04
Έκταση αραιοδομημένου ΒΑ του οικισμού (Ha) (Τομέας ΙΙ) | 0,75
Έκταση αραιοδομημένου Νότια του οικισμού (Ha) (Τομέας ΙΙΙ) | 3,66
Επέκταση (Τομέας ΙV) | 2,75
ΜΣΔ συνεκτικού (Τομέας Ι) | 1
ΜΣΔ αραιοδομημένου (Τομέας ΙΙ) | 0,4
ΜΣΔ επέκτασης (Τομέας ΙΙΙ) | 0,1
ΜΣΔ επέκτασης (Τομέας ΙV) | 0,4

## Slide 23: Λεπέτυμνος
Δεν προτείνεται προς το παρόν η πολεοδόμηση του οικισμού
Επισκευή κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λεπετύμνου
Πληθυσμός 2011 | 164
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 190
Έκταση συνεκτικού (Ha) | 6,93
Έκταση αραιοδομημένου (Ha) | 13,28

## Slide 24: Συκαμνιά
Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης
Ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας σε κτίριο που έχει κληροδοτηθεί στον πρώην Δήμο Μήθυμνας.
Δημιουργία αστικών περιπατητικών διαδρομών γνωριμίας με τον οικισμό και τα μνημεία – αξιοθέατα
Αποκατάσταση τοπίου στα πρανή του νέου Περιφερειακού στα νότια του οικισμού.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά του οικισμού
Συντήρηση – βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας.
Πληθυσμός 2011 | 169
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 250
Έκταση συνεκτικού (Ha) | 3,71
Έκταση αραιοδομημένου (Ha) | 3,2

## Slide 25: Σκάλα Συκαμνιάς
Επέκταση προς την νοτιοδυτική πλευρά του οικισμού και πολεοδομική μελέτη ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος του λιμενίσκου από τα οχήματα να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι για να βελτιωθεί η δυνατότητα υποδοχής περισσότερων επισκεπτών
Κατασκευή παρακαμπτήριου ή περιφερειακού δρόμου που θα συνδέει τον δρόμο Συκαμνιάς-Σκάλας με τον παραλιακό δρόμο της Σκάλας Συκαμνιάς προς Μόλυβο.
Δημιουργία ζώνης τουρισμού-αναψυχής γύρω από τον οικισμό της Σκάλας Συκαμνιάς έως και την Κάγια, με ταυτόχρονη προστασία του τοπίου μικρής κλίμακας της περιοχής.
Βελτίωση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Συκαμνιάς
Πληθυσμός 2011 | 139
Προγρ. Πληθυσμός 2025 | 300
Έκταση οριοθετημένου (Ha) (Τομέας Ι) | 3,94
Έπέκταση (Ha) (Τομέας ΙΙ) | 3,95
ΜΣΔ οριοθετημένου (Τομέας Ι) | 1
ΜΣΔ επέκτασης (Τομέας ΙΙ) | 0,4
Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης

## Slide 26: Χρήσεις γης (Π.Δ. της 23.2/6.3.1987, ΦΕΚ166Δ’)
Γενική Κατοικία
Λειτουργίες κέντρου
Κατοικία
Ξενοδοχεία μέχρι 50 κλινών και ξενώνες
Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές με εμβαδόν μεγαλύτερο των 300τ.μ. και τα πολυκαταστήματα)
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.
Κτίρια εκπαίδευσης
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Θρησκευτικούς χώρους
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας – περίθαλψης
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
Πρατήρια βενζίνης, εκτός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού,
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Γήπεδα στάθμευσης
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κατοικία
Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 50 κλίνες
Εμπορικά καταστήματα
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια ιδιαίτερα χαμηλής και μικρού μεγέθους, που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών και εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες στον αστικό χώρο, χωρίς να δημιουργούνται οχλήσεις προς την κυρίαρχη χρήση (κατοικία) και ύστερα από έγκριση της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή αντίστοιχης υπηρεσίας με σχετική αρμοδιότητα.
Γήπεδα στάθμευσης
Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο
Επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.1577/85 και επιπλέον περιορισμένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο η και τον πολεοδομικό κανονισμό
Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας
Κτήρια εκπαίδευσης
Κτήρια περίθαλψης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις

## Slide 27: Προτάσεις οικιστικής αναβάθμισης
Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος οικισμών «Άργεννος» και «Συκαμνιά»
Απεμπλοκή των ιδιοκτησιών από την αδυναμία δόμησης, μέσω της διαδικασίας «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων», σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11.
Υπογειοποίηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος εντός παραδοσιακών οικισμών και άνωθεν σημαντικών αρχαιολογικών χώρων.
Ασφάλεια – Προστασία οικισμών
Προσδιορισμός χώρων καταφυγής πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
Καθορισμός σημείων υδροληψίας σε περίπτωση φωτιάς
Καθορισμός οριογραμμών υδατορεμάτων και σύνταξη των ανάλογων γεωτεχνικών μελετών
Π3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων

## Slide 28: Πολεοδομικός εξοπλισμός οικισμών
Αναγκαίες εξυπηρετήσεις και κοινόχρηστοι χώροι
Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Μήθυμνας – Βαφειού.
Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Συκαμνιά.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλους τους οικισμούς, με πρώτη προτεραιότητα την Μήθυμνα και την Σκάλα Συκαμνιάς
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και γηπέδου μπάσκετ στην περιοχή Συκαμνιάς- Σκάλας Συκαμνιάς
Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου σε όλους τους οικισμούς, σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα
Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ |  |  |  | ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2025) |  |  |  |  | ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ (τμ/χρήστη) | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΓΗΣ | ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΓΗ | ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |  |  | ΧΡΗΣΕΙΣ | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 2980 |  |  |  |  | 0,2 | 596 | 720 | ____ | Υπάρχει στην Μήθυμνα
 |  |  | ΚΕΠ | 2980 |  |  |  |  |  |  | 120 | ___ | Υπάρχει στην Μήθυμνα
 | 1.2 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 2980 | 2% |  | 60 |  | 15 | 3880 | 16603 | ___ | Υπάρχει σε Μήθυμνα και Λεπέτυμνο
 |  |  | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 2980 | 10% |  | 298 |  | 10 |  |  |  | Υπάρχει σε Μήθυμνα και Συκαμνιά
 |  |  | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2980 | 5% |  | 149 |  | 10 | ___ | ___ |  | Οι ανάγκες της Δ.Ε. Καλύπτονται από Γυμνάσιο και Λυκειο στην Πέτρα και στον Μανταμάδο
 |  |  | ΛΥΚΕΙΟ | 2980 | 4% |  | 119 |  | 10 | ___ | ___ |  | 
 | 1.3 | ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 2980 | 2% |  | 60 |  | 7 | 417 | ___ | 417 | Σύμφωνα με τις προδιαγραφές απαιτείται ένας ανά οικισμό
 |  |  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 2980 |  |  |  |  | 0,1 | 298 |  |  | Υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς
 |  |  | ΚΑΠΗ | 2980 |  |  |  |  | 0,1 | 298 | ___ | 298 | Σύμφωνα με τις προδιαγραφές απαιτείται ένας ανά οικισμό
 | 1.4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ | ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2980 |  |  |  |  | 0,2 | 596 |  | ___ | Οι ανάγκες της Δ.Ε. καλύπτονται από 4 κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων
 |  |  | ΝΑΟΙ | 2980 |  |  |  |  | 1,5 | 4470 | 8174 | ___ | 
 | 1.5 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ | 2980 |  |  |  |  | 5,5 | 16390 | 20741 | ___ | 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΠΛΑΤΕΙΕΣ |  |  |  |  |  | 2 | 0 | Υπολογίζονται ανά οικισμό |  | 
 |  |  | ΠΑΡΚΑ/ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |  | 1,5 | 0 |  |  | 
 |  |  | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ |  |  |  |  |  | 0,75 | 0 |  |  | 
 | ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |  | Ε ≥ του 7% της επιφάνειας του οικισμού |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ