ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα τ….   …………………………………………………

οδός …………………………………………………………. , αρ. ….

Τ.Κ. ………………..

Τηλ.: ………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………..

Email: …………………………………………………….

| ΟΜΑΔΑ Α | α/α | Είδος | Τεχνικές Προδιαγραφές | Απαίτηση (της αναθέτουσας αρχής) | Απάντηση | Παραπομπή σε Τεχνικά φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ | Χειροκίνητο. Πτυσσόμενη λαβή ώθησης. Αρχή λειτουργίας φαρασιού. Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Βούρτσα ρολού που καθοδηγείται και από τις δύο ρόδες. Λαβή που διπλώνει προς τα κάτω. 4x ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα. Χειρονακτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Μεγ. Απόδοση επιφάνειας: 2800m2/h. Πλάτος εργασίας [mm]: 480, Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα [mm]: 700, Μικτή/Καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων [λτ]: 42/20. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | Βάρος: 20κλ. Διαστάσεις[μxπxυ]: 1300x810x1040 mm | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑ α7 ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | Σύστημα δικτύου αέρα με παρελκόμενα (πίνακα, φίλτρα, σωληνώσεις, αεροφυλάκιο) που συνοδεύουν το υφιστάμενο μηχάνημα που υπάρχει στο συνεργείο του Δήμου Λέσβου (εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής της εταιρίας Toros, τύπου C/15, υποδύναμης 15Hp, έξοδος αέρα 1΄΄). Το δίκτυο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και παρελκόμενα: α) αεροφυλάκιο κάθετο, βαμένο, χωρητικότητας 1000λτ, β) κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίου για σύνδεση του αεροσυμπιεστή σε βάση για αεροθάλαμο 1000λτ για το μηχάνημα τύπου C/15, γ) ηλεκτροβαλβίδα αεροσυμπιεστών κλειστού τύπου 1/2΄΄, τύπου Toros δ) πίνακας αστέρα - τρίγωνο για την προοδευτική εκκίνηση του αεροσυμπιεστή τριφασικού κινητήρα 15Hp που θα περιλαμβάνει τον αυτόματο διακόπτη μεταγωγής για την προοδευτική εκκίνηση καθώς και τις απαραίτητες ασφάλιες προστασίας του αεροσυμπιεστή. Το κιβώτιο θα είναι προστασίας ΙΡ55, ε) κεραμικό φίλτρο παρακράτησης στερεών και υγρών σωματιδίων έως 25micron, διάμετρος σύνδεσης 3/4΄΄, παραγωγής αέρα 1800lt/min. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ | Ακροφύσιο αερόμετρου διπλό με μεταλλική προέκταση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ | Αερόμετρο με δύο βαλβίδες ενισχυμένο για φορτηγά | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | Αερόμετρο βαρέως τύπου με πιστοποιημένο μανόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 300lt | Αεροσυμπιεστής 300 lt ελαιολίπαντο με κινητήρα 5 Hp 380V – 50 Hz μέγιστη πίεση 11 Bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 250lt | Αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο 24 lt με πίεση 8 bar και 250 lt/min | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ | Βαλβολινιέρα φορητή μηχανική (χειροκίνητη) 16lt με καμπύλο μεταλλικό ράμφος . Ελαστικό σωλήνα μήκους 2m | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ | Απόδοση 180Α, ισχύς 8,0 KVA, τάση 230V, max διάμετρος ηλεκτροδίου Φ4,0mm, βάρος 5,8 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | Ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτρονική invertrer, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital). Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2Τ/4Τ. Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. Στην τιμή συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης. ΑΠΟΔΟΣΗ: 200Α. ΙΣΧΥΣ: 6/8,2. ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á): 10-200. ΤΑΣΗ (V): 230. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm): 5. ΒΑΡΟΣ (kg): 6,2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11 | ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 6ton | Τρίποδας στήριξης ικανότητας 6 τόνων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 30ton) | Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο κύλινδρος και η δεξαμενή λαδιού αποτελεί ενιαίο σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 30 τόνοι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗ 10ton) | Υδραυλικός γρύλλος μπουκάλας χειρός. Η βάση, ο κύλινδρος και η δεξαμενή λαδιού αποτελεί ενιαίο σώμα. Με βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερφόστωση. Ικανότητα ανύψωσης 10 τόνοι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 14 | ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (3tn) | Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, χαμηλού προφίλ, ανύψωσης 3 τόνων, με πετάλ ποδιού και μηχανισμό για ομαλό κατέβασμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 15 | ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟΣ Β.Τ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (10tn) | Καροτσογρύλλος επαγγελματικός βαρέως τύπου, με αυτόματο σύστημα για ομαλό και ασφαλές κατέβασμα του φορτίου, με πετάλ ποδιού. Ανύψωση 10 τόνοι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 16 | ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ | ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 2.500kg 360ΜΟΙΡΩΝ LOW PROFILE καταλληλο για αυτοκίνητα με χαμηλό προφιλ. Εύρος ανύψωσης 85 εως 455mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17 | ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ | Γρύλλος υδραυλικός μπουκάλας - ικανότητας ανύψωσης 30 τόνους, μέγιστο ύψος: 640mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 18 | ΠΛΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | Επιλογέας ρύθμισης βάθους στην πρόσθια λαβή, με ευανάγνωστα βήματα του 0,1χιλ. για κοπές ακριβείας. Τρεις διαφορετικών μεγεθών αυλάκια λοξοτομής στο πρόσθιο πέλμα. Ισχύς εισόδου: 600W, Αποδιδόμενη ισχύς: 350 W, Μεγ. Βάθος κοπής: 1,5χιλ., Βάθος αφαίρεσης υλικού:12χιλ., Πλάτος πλάνης: 82χιλ., Μήκος πέλματος: 290χιλ. Περιλαμβάνει: Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT, Παράλληλος οδηγός, Στόμιο εξαγωγής σκόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | 19 | ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 155mm | Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 100-155mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 20 | ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 110mm | Με τσέρκι κατάλληλο για βαρέα οχήματα 65-110mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 21 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ | Φορτιστής εκκινητής 300Α συχνότητα 50-60Hz φορτίζει μπαταρίες 12/24 V ονομαστικό ρεύμα 16/18Α ταχεία φόρτιση 20Α χωρητικότητα 70-300Α | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22 | ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ | Κιτ αντλίας 220V,1ΗΡ σε βάση με μετρητή λάστιχο , μάνικα,φίλτρο παροχή στόμιο Φ30 παροχή max(lt/min):60 μανομετρικό max:15m | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ | Για έλεγχο και φούσκωμα ελαστικών, με μανόμετρο με λαστιχένια προστατευτική επένδυση, με βαλβίδα σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24 | ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | Μανέλα βαρέου τύπου 1'' με κεφαλή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 125mm | Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 125mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 26 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 325mm | Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1΄΄, μήκους 325mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 27 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ | Άριστο για την απόφραξη στενών αγωγών. Αποφράσσει βουλωμένες αποχετεύσεις τουαλέτας, νεροχύτη, ουρητηρίων και μπανιέρας/ντους. Σπιράλ 1⁄4" (6 mm) ιδανικά για αγωγούς ¾" (20 mm) έως 1½" (40 mm). Σπιράλ 5⁄16" (8 mm) ιδανικά για αγωγούς ¾" (20 mm) έως 1½" (40 mm). Σπιράλ 3⁄8" (10 mm) ιδανικά για αγωγούς 1¼" (30 mm) έως 2½" (75 mm). Autofeed δύο κατευθύνσεων διατηρεί καθαρά τα χέρια και το χώρο εργασίας – προωθεί & αποσύρει το σπιράλ με το πάτημα ενός μοχλού. Ελαφρύ, εύκολο στο χρήση, δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Το μοτέρ ρυθμιζόμενου αριθμού στροφών περιστρέφει το σπιράλ στις 0 - 600 σ.α.λ. Δοχείο δύο τμημάτων που ασφαλίζει με συστροφή, με ανταλλακτικό εσωτερικό τύμπανο. Καθιστά εύκολη την αντικατάσταση του σπιράλ και τη χρήση του σωστού σπιράλ για την εκάστοτε εργασία. Το εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει τις διαρροές νερού και μειώνει σημαντικά την αναδίπλωση του σπιράλ μέσα στο τύμπανο. Τα τύμπανα δεν οξειδώνονται και δεν χαράσσονται. Χωρητικότητα τυμπάνου: 50' (15 m) 5⁄16" (8 mm) ή 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm). Περιλαμβάνει γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων και εγχειρίδιο χειριστή. Σπιράλ C-1IC, 8 χιλ. x 7,6 μέτρα με εσωτ. ψυχή σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο για αγωγούς 20-50 χιλ.)Σπιράλ C-6, 10 χιλ. x 10,7 μέτρα σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο για αγωγούς 30-75 χιλ.)Κιτ 4 Κεφαλών και 1 Κλειδιού αποσύνδεσης για το σπιράλ των 10 χιλ. Μεταλλική Κασετίνα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22 | ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ | Το µαξιλάρι ρυθµίζεται µε µοχλό σε 3 θέσεις. Βαρέως τύπου µεταλλικό πλαίσιο µε πούδρα επικάλυψης, 4 ροδάκια για εύκολη µετακίνηση 360o | ΝΑΙ |  |  |
|  | 29 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ | Ψηφιακό παχύμετρο / μικρομετρο 0-150mm. Οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις 5 ψηφίων, με μία μπαταρία που να περιλαμβάνεται, με θήκη ασφαλείας. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ρύθμισης του μηδενός σε οποιαδήποτε θέση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30 | ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ | Xωρητικότητα 500 gr Μήκος 400mm Πίεση 6000-8000psi Υλικό Ατσάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | 31 | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,5 KVA | Μεγιστη ισχυς KVA 8.5 Ταση/Συχνοτητα Volt/Hz 230/50. κινητήρας 4χρονος-αεροψυκτος. OHV Κυβισμος/HP 389cc/13HP Με μιζα και μπαταρια Ροδες για ευκολη μεταφορα Καυσιμο αμολυβδη βενζινη | ΝΑΙ |  |  |
|  | 32 | ΜΑΝΕΛΑ "Τ" 1/2΄΄ | Μανέλα τύπου "Τ" 1/2΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 33 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | Ντουλάπα πλαστική με ράφια, μονόφυλλη, διαστάσεων 170x70x39 [cm], με ατσάλινους μεντεσέδες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 34 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ | Μεταλλικές ραφιέρες διαστάσεων 100x40 [cm],ύψους 200cm, με 5 ράφια, μεγ. Φορτίο 200kg/ράφι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 35 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Τηλεσκοπική, αναδιπλούμενη σκάλα αλλουμινίου, επαγγελματική, 4μ. Και 13 (±1) σκαλιών. Από αλλουμίνιο υψηλής ποιότητας πάχους 1,6 χιλ. τουλάχιστον και αντιολισθητικά πόδια.Με δυνατότητα κλειδώματος σε κάθε επίπεδο. Μέγιστο φορτίο 150κλ τρουλάχιστον και βάρος 9-10 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
|  | 36 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ | Σκάλα αλουμινίου 3+1 σκαλιά ύψους 0,80μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 37 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ | Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 38 | ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3X10 | Τριπλή σκάλα αλουμινίου 3x10 σκαλιά. Διαστάσεις: Κλειστή: 2,80m, Ανοιχτή: 6,75m | ΝΑΙ |  |  |
|  | 39 | ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ | Καλοριφέρ λαδιού, τριών ρυθμίσεων 600/900/1500W, με 7 φέτες, με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και προστασία υπερθέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 60watt | Κολλητήρι 60W, επαγγελματικό για συγκόλληση χαλκού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 41 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ | Συσκευή πλήρωσης υγρών και εξαέρωσης φρένων, επαγγελματική. Ιδανική για κύκλωμα φρένων. Λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα. Να διαθέτει εσωτερική ελλαστική μεμβράνη για πλήρη διαχωρισμό λαδιού και αέρα μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα τύπου Toros TBF-12. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 42 | ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | Φορητός, τροχήλατος, συμπαγής απαγωγέας καυσαερίων κατάλληλος για οποιοδήποτε συνεργείο αυτοκινήτων. Άμεση σύνδεση στην εξάτμιση, χωρίς να εμποδίζει και να επιρρεάζει τις μετρήσεις καυσαερίων. Συνοδεύται με πλαστικοποιημένο σωλήνα απαγωγής 6μ., Φ120χιλ. που στηρίζεται σε ατσάλινη σπείρα ενσωματμένη σε διπλό στρώμα υφάσματος, επικαλυμμένου με PVC. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως 130οC. Ικανότητα αναρρόφησης απαγωγέα 410m3/h. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 43 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 100lt | Αεροσυμπιεστής μονοφασικός, χωρητικότητας αεροφυλακίου 10λτ, 3Hp, παροχής 400ly/min, βάρους περίπου 67κιλών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 44 | ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ | Κιτ πιστολιών που θα συνοδεύον τον υπό προμήθεια αεροσυμπιεστή και θα περιλαμβάνει: πιστόλι βαφής, αερόμετρο, πετρελιέρα, φυσητήρα και σωλήνα σπιράλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 45 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850watt | Ονομαστική ισχύς 850watt, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2.800-11.000mni-1, αποδιδόμενη ισχύς 490watt, διάμετρος δίσκου 125mm, ποτηροειδής βούρτσα 70mm, βάρος χωρίς καλώδιο ≈1,9kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 46 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900watt | Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους. Μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών για προστασία εργασίας σε στενά σημεία |  |  |  |
|  | 47 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 720watt | Ηλεκτρικός ρυθμιζόμενος γωνιακόςτροχός 720W, 115mm. Μικρή περίμετρος λαβής (176mm). Βάρος 1,90kg. Λεπτή κεφαλή μειωτήρα για λεπτές εργασίες. Ονομαστικές στροφές 2800-11000 min-1. Αποδιδόμενη ισχύς 300W. Διάμετρος δίσκου 115mm. Ποτηροειδής βούρτσα 75mm. Ηλεκτρική τάση 230V. |  |  |  |
|  | 48 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 840watt | Απόδοση ισχύς 840W, ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000σ.α.λ. , διάμετρος δίσκου 125mm, με δεύτερη μπαταρία και φορτιστή. Βαρέου τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 49 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2200watt | Απόδοση ισχύς 2200 W, Bαρέου τύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 50 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ | Δράπανο κολωνατο πάγκου 230V τεχνικά χαρακτηριστικά :ικανότητα τρυπήματος 16(mm)-ισχύς 550(W) -τσοκ16(mm) (αυτόματο) -διαδρομή τσοκ max.85(mm) - ολικό ύψος 980(mm)- διάμετρος κολώνας 72(mm) -απόσταση κώνου -κολώνας 162(mm) -διαστάσεις τραπεζιού 290x290(mm)-ταχύτητες :16-στροφές(rpm):220-2840 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 51 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V | 18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah, 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με όλο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.Με φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Πολυφορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης να παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου, Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Μαγνητική προέκταση μύτης, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]:38 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ]: 13 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ]:13 χιλ. Max Torque (Hard) :60 Nm Αποδιδόμενη ισχύς:350 Watts | ΝΑΙ |  |  |
|  | 52 | ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ | Τελευταίας γενιάς 18V XRP κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 5.0Ah XR. 3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα. Να συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των εργαλείων και των εξαρτημάτων. 13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων. Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης. Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V. NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστή XR, Κλίπ ζώνης, Mαγνητικό Αντάπτορα. Χωρητικότητα μπαταρίας: 5,0Ah, Max Torque (Hard): 80Nm, Max Torque (Soft): 42Nm, Αποδιδόμενη ισχύς: 650W, Μεγ. ικανότητα διάτρησης [ξύλο]: 50χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης [μέταλλο]: 13χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης [δομ. υλικά] 16χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 53 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΛΗΡΕΣ | Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή αποσπώμενο κεφαλών για διάτρηση σε ξύλο , χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των ματιών του χρήστη. Θαπεριλαμβάνει:Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστή βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου Ισχύς εισόδου: 900W, Αποδιδόμενη ισχύς: 700W, Μεγ. ικανότητα διάτρησης [μπετόν]: 28χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησης [τρυπάνι] 65χιλ., Μεγ. ικανότητα διάτρησς [ξύλο]: 30χιλ.,Μεγ. ικανότητα διάτρησης [μέταλλο]: 13 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 54 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ | Κινητήρας 1500W, 95χιλ. Μεγάλος υπερμεγέθης κρουστικός μηχανισμός για πολύ μεγάλη αντοχή και άριστη απόδοση κατά την θραύση μπετόν. Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων για να ρυθμιστεί οπουδήποτε στο κυλινδρικό σώμα του εργαλείου για άνετη χρήση σε κάθε εφαρμογή. Ισχύς εισόδου: 1500W, Αποδιδόμενη ισχύς: 750W | ΝΑΙ |  |  |
|  | 55 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1,5Α | Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά) 63/24Nm.Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) 0–500/0 – 1.900min-1. Αριθμός κρούσεων, μέγ. 25.500min-1. Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. 1/13 mm. Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5Ah. Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. 38mm. Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. 13mm. Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ. 13 mm. Δεξιά και αριστερή περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Auto-Lock. Απαλή λαβή. Φως. Παραδίδεται με 3 μπαταρίες Λιθίου 1.5Ah, Ταχυφορτιστή AL1820CV και τσάντα εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 56 | ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1.050WATT | Κρουστικό δράπανο δύο ταχυτήτων., ισχύος 1.050W. Στροφές 0-1200/0-3200 rpm. Τσοκ 13χιλ. Και βάρους 3,2κλ περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 57 | ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | Ονομαστικές Στροφές: 1.400 min,Φ πριονόδισκου / Οπής: 85 / 15mm, Δυνατότητα Κοπής 90°: 26.5mm, Δυνατότητα Κοπής 45°: 17.0mm, Δυνατότητα χρήσης μπαταρίας 4.0Ah, Βάρος με Μπαταρία: 1.4 kg, φωτεινή φωτοδίοδο (LED). Θα παραδίδεται με:1 μπαταρία Li-Ion 2.0Ah, ταχυφορτιστή, βαλίτσα μεταφοράς, ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης, κλειδί τύπου Άλλεν, οδηγός παραλλήλων/προσαρμογέα ράγας οδηγού, πριονόλαμα για ξύλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 58 | ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | Ονομαστική ισχύς 780 W. Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 500 - 3,100 min-1. Βάρος 2,6 kg. Μήκος καλωδίου 4 μέτρα. Ύψος διαδρομής 26 χιλ. Βάθος κοπής σε ξύλο 150 χιλ. Βάθος κοπής σε αλουμίνιο 20 χιλ. Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα 10 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 59 | ΣΕΓΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 12V | Τύπος Τροφοδοσίας: Μπαταρία. Βάθος κοπής σε ξύλο: 50mm. Βάθος κοπής σε μέταλλο: 50mm. Τάση μπαταρίας: 18V. Αριθμός Παλιδρομήσεων Χωρίς Φορτίο: 3.000spm. Βάρος: 1,5kgr | ΝΑΙ |  |  |
|  | 60 | ΣΕΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 500W | Κινητήρας 500W. Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπουν την κοπή σε κάθε υλικό.Μπαταρία 4,0 Α λιθίου. Τάση 18V,Ταχύτητα 0-3000 στρ./λ. Ρυθμιζόμενη εκκρεμής κίνηση για αυξημένη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας. Ενσωματωμένος φυσητήρας σκόνης για καλύτερη ορατότητα της περιοχής κοπής. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πέλματος 45° δεξιά και αριστερά με προεπιλεγμένες θέσεις στις 0° και 45° για φαλτσοκοπές ακριβείας. Βαρύ, χαλύβδινο πέλμα με αντιχαρακτική επένδυση και με προστατευτικό αντιχαρακτικό πλαστικό. Μπορεί να συνδυαστεί με παράλληλο οδηγό ή κυκλικό οδηγό για ακριβείς κοπές. Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45 °, Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ξύλο ]: 85 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ατσάλι ]: 10 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [ Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο ]: 20 χιλ. Θα περιλαμβάνει κλειδί άλλεν, ανθεκτική θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | 61 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | Κινητήρας δίχρονος 2Τ, , καύσιμο: αμόλυβδη βενζίνη με λάδι, λάμα 25 εκ., δοχείο λαδιού για λίπανση αλυσίδας με αυτόπατο σύστημα, ολικό μήκος 10cm+80cm=290cm με προέκταση, πρόσβαση σε σημεία κοπής από 3,0m έως 3,5 m, ηλεκτρονική ανάφλεξη, αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό, ατσάλινη συμπαγής βέργα μετάδοσης της κίνησης. ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ: αλυσίδα ,κλειδί, κάλυμμα λάμας, κλειδιά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 62 | ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ | Μέγγενη 100mm, χαλίβδινη, περιστρεφόμενης βάσης 360ο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 63 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ | Ηλεκτρονική ζυγαριά - πλατφόρμα. Μέγιστη ζύγιση 150κλ, διαβάθμιση ανά 50γρ. Διαστάσεις βάσης 40x30 εκ. Παροχή συνεχόμενου ρεύματος και εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/4Ah, λειτουργεί στην πρίζα με μετασχιματιστή. Ανοξείδωτο και αποσπόμενο στραντζαριστό καπάκι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 64 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | Καρότσι μεταφοράς με φουσκωτούς ή συμπαγής τροχούς, μέγιστο μεταφερόμενο φορτίο 350 κλ. Διαστάσεις 50x56x130εκ, ποδιά: 50x22εκ., | ΝΑΙ |  |  |
|  | 65 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΛΕΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ | Υδραυλικό καρότσι παλέτας με λειτουργία 3 στάσεων: ανίψωση - ακινησία - κάθοδος. Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου: 2000kg. Τροχοί από nylon. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 66 | ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | Καρότσι μπετού, ενισχυμένο, βαρέου τύπου, βάρους 25,5 κλ, χωρητικότητας 90λτ, τετράλινη ρόδα. Διαστάσεις (μxπxυ) 1450x630x630mm |  |  |  |
|  | 67 | ΣΤΡΑΒΟΤΣΙΜΠΙΔΟ | Στραβοτσίμπιδο 200mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 68 | ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 180mm | Πλαγιοκόφτης με υπομόχλιο, 180mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 69 | ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm | Με μόνωση 1000V, διάστασης 160 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | 70 | ΠΕΝΣΑ | Πενσα 200mm βαρέως τυπου με din iso 5746 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 71 | ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ | Πένσα 7΄΄, διάσταση 180mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 72 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm | Μυτοτσίμπιδο, ίσιο, με επινικελωμένο σώμα από ατσάλι χρωμιομολυβδένιου και μαλακή αντιυδρωτική - αντιολισθητική λαβή δύο συστατικών για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι την ώρα της εργασίας. Διάσταση 200mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 73 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ | Διάστασης 160 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | 74 | ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ | Σετ μύτες των 31 τεμ. Διαστάσεων 25mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 75 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ | Σετ κατσαβίδια ίσια και σταυρού, έξι τεμαχίων, ΡΗ, 1κατσαβίδι ίσιο 3,5x75, 1 κατσαβίδι ίσιο 4x100, 1 1 κατσαβίδι ίσιο 5,5x125, 1 κατσαβίδι ίσιο 6,5x150, 1 κατσαβίδι σταυρού PZ1x100, 1 κατσαβίδι σταυρού PZ2x125. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 76 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ | Κατσαβίδια σετ με λαβή χυτή από πολυμερή συνθετικά Μαυρισμένη μύτη Σφυρήλατη εξάγωνη λάμα ειδικά για εργασίες ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
|  | 77 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX | Σετ κατσαβίδια torx με λάμα κατασκευασμένη από ειδικό χρωμιοβαναδιούχιο χάλυβα με σιλίσιουμ και εργονομική λαβή ΤΧ10 x 80mm ΤΧ15 x 80mm TX20x100mm TX25x100 TX27x115 TX30x115 TX40x130 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 78 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄ ΄ | Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2 ατσάλι τεμ:26 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 79 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ | Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα 1/4 ατσάλι τεμ:46 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 80 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLΕΝ | Σετ κλειδιά ALLEN μπίλιας 1,5-10 mm 9 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 81 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑLLEN TORX | Σετ κλειδιά ALLEN TORX με τρύπα μακριά 9 τεμ Νο κλειδία:Τ10-Τ15-Τ20-Τ25-Τ27-Τ30-Τ40-Τ45-Τ50 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 82 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΑ TORX | Σετ κλειδιά torx, ασφαλείας με τρύπα στη μύτη, 7 τεμαχίων, υψηλής ατσάλωσης και νίκελ επικάλυψηno 10, 15, 20, 25, 27, 30 και 40, σε σουγιά από πλαστικό 2 υλικών αντιυδρωτικό/αντιολισθητικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 83 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΑ 1 1/2΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών ίσια, 1 ½’’, με διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση και άριστη ηλεκτροστατική βαφή για τέλειο φινίρισμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 84 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45Ο 1΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 45o 1'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 85 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45Ο 1/2΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 45o 1/2'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 86 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45Ο 2΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 45o 2'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 87 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90Ο 1΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 90o 1'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 88 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90Ο 2΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 90o 2'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 89 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90Ο 1/2΄΄ | Τσιμπίδα υδραυλικών 90o 1/2'' | ΝΑΙ |  |  |
|  | 90 | ΣΚΥΛΑ | Μήκους 180 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 91 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 125mm | Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 125mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 92 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2΄΄ ΤΩΝ 250mm | Προέκταση καστάνιας 1/2΄΄, 250mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 93 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 22mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 22mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 94 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 23mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 23mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 95 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 24mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 96 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 27mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 97 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 28mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 28mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 98 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 30mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 30mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 99 | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ ΤΩΝ 32mm | Καρυδάκι 1/2΄΄, 32mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 100 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 19mm | Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 19mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 101 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 21mm | Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 21mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 102 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 24mm | Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 24mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 103 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 1/2΄΄ ΤΩΝ 27mm | Καρυδάκια αέρος 1/2΄΄, μακριά των 27mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 104 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½΄ (22ΤΕΜ) | Το σετ θα περιλαμβάνει σε βαλιτσάκι: καστάνια αυτόματη 1/2" 72 δόντια, 2 Προεκτάσεις 1/2" : 125, 250mm, 2 Καρυδάκια για μπουζί 1/2" : 16, 21mm, Πολύσπαστο 1/2", Προσαρμογέας 3/8" dr. θηλυκός x 1/2" dr. Αρσενικός, 15 Καρυδάκια 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 105 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ | Σετ καρυδάκια εξάγωνα με αξονάκι για προσαρμογή σε δράπανα και δραπανοκατσάβιδα, κατασκευασμένα από ατσάλι (CR-V), με μαγνητική μύτη, 8τμχ. Μεγέθη: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13[mm] | ΝΑΙ |  |  |
|  | 106 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 8-22 mm | Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-22mm |  |  |  |
|  | 107 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ 26 ΤΕΜ. | Γερμανοπολύγωνα από ατσαλι 26 τεμ. από 6-32 |  |  |  |
|  | 108 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ. | Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, 12 τμχ με διαστάσεις:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 και 22 [mm]. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 109 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ | Σετ καρυδάκια ½΄΄ και ¼΄΄ , 56 τεμαχίων, περιλαμβάνει 1 καστάνια ½΄΄ και 1 καστάνια ¼΄΄ , 1 κατσαβίδι ¼΄΄ , 13 καρυδάκια ½΄΄ πολύγωνα, 12 καρυδάκια ¼΄΄ πολύγωνα, 10 καρυδάκια ¼΄΄ μακρύλαιμα πολύγωνα, 3 κλειδιά allen, 3 μύτες torx 5/16΄΄ , 1 μπουζόκλειδο 21mm, 1 προέκταση μύτης ¼΄΄ x60mm, 1 αντάπτορα μύτης για κατσαβίδι ¼΄΄ , 1 αντάπτορα μύτης για καστάνια ½΄΄, 1 πολύσπαστο ¼΄΄, 1 πολύσπαστο ½΄΄ , 1 μανέλα Τα ½΄΄, 1 μανέλα Τ ¼΄΄, 1 προέκταση ½΄΄x125mm, 1 προέκταση ¼’’x50mm, 1 προέκταση ¼’’x100mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 110 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ x1/2΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | Αντάπτορας αέρος, θυλικό - αρσενικό (3/4΄΄x1/2΄΄) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 111 | ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ | Με σώμα από σφυρήλατο χρωμοβαναδιούχου χάλυβα για πριτσίνια 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 112 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ | Ανταλλακτικό δαγκάνας για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 113 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ | Σετ ανταλλακτικά για τον προς προμήθεια πριτσιναδόρο σε σετ των τεσσάρων τεμαχίων των 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm και 4.8mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 114 | ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ | Καρφωτικό βαρέως τύπου για συνδετήρα και καρφί. Τύπος συνδετήρα Τ50, μέγεθος 4-14mm και καρφί 16mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 115 | ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ | Διχάλα καρφωτικού τύπου Τ50. Σετ των 5000 τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 116 | ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ | Ατσαλόκαρφα, απλά, διαφόρων διαστάσεων με επίπεδη κεφαλή και κομό, ατσαλωμένα για στερεώσεις σε μπετό, γαλβανισμένα. Σετ των 500 τμχ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 117 | ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ | Πριτσίνια κοινά αλουμινίου, 5x30, συσκευασία των 200τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 118 | ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | Βίδες εξάγωνες με σπείρωμα, s=13, l=40 έως 50mm, σε συσκευασία των 100 τμχ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 119 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ | Στριφώνια γαλβανιζέ, DIN 571, διάστασης 12x70. Σετ των 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 120 | ΡΟΔΕΛΕΣ | Ροδέλες, πλακέ, γαλβανιζέ, εσωτερικής διαμέτρου 5mm, σε συσκευασία των 100τμχ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 121 | ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο8 100τμχ | Ούπα πλαστικά Νο 8 σε κουτί των 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 122 | ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο10 100τμχ | Ούπα πλαστικά Νο 10 σε κουτί των 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 123 | ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο12 100τμχ | Ούπα πλαστικά Νο 12 σε κουτί των 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 124 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6X200 (100ΤΜΧ) | Πλαστικά δεματικά 3,6Χ200, σε κουτί των 100τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 125 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,8X250 (100ΤΜΧ) | Πλαστικά δεματικά 4,8x250, σε κουτί των 100τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 126 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ | Εργαλείο κοπής για κρύσταλλα, τζάμια και πλακάκια, μήκους 15,5 εκ. Περιλαμβάνει σταγονόμετρο για την τοποθέτηση βενζίνης ή οποιουδήποτε άλλου λιπαντικού μέσου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 127 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ | Κόφτης μοκέτας, 18mm, αυτόματος με λάστιχο, μεταλλικό οδηγό και βίδα σταθεροποίησης και 2 λάμες | ΝΑΙ |  |  |
|  | 128 | ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ | Ψαλίδι οικιακής γεικής χρήσης 8΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 129 | ΣΟΥΓΙΑΣ | Σουγίας με λαβή από ξίλο οξιάς και λάμα από ατσάλι, με δαχτυλίδι διπλής ασφάλειας και ελάχιστο μήκος λαβής 10εκ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 130 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,0KG | Βάρους 1.0 kg με λαβή fiber glass, din 6475 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 131 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2,0KG | Βαριοπούλα 2,0 kg με πλαστικό χερούλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | 132 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3,0KG | Βαριοπούλα 3,0 kg με πλαστικό χερούλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | 133 | ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ | Σφυρί πένας, 500gr, με πλαστική λαβή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 134 | ΣΚΕΡΠΑΝΙ | Σκερπάνι με ξύλινο στειλιάρι | ΝΑΙ |  |  |
|  | 135 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΗSS | Σετ τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co5%. Το σετ περιλαμβάνει 19 τρυπάνια μεγέθους 1-10mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 136 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Σετ 5 τεμ., διαστάσεις 4,5,6,8,10mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 137 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ | Σετ 6 τεμ., διαστάσεις 2,3,4,5,6,8mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 138 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (19ΤΜΧ) | Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 139 | ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ | Πριόνι ξύλου 450mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 140 | ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Ω | Ναυτικά κλειδιά τύπου Ω3 τόνων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 141 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ | Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να ανοίγουν με το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 30εκ. x 28εκ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 142 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ | Μπαλαντέζα καρούλι 50 m με τέσσερις πρίζες σουκο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 143 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 4mx50mm | 4m x 50mm 1600kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 144 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx100mm | 6m x 100mm 5,600kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 145 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2mx50mm | 2m x 50mm 1600kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 146 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6mx60mm | 6m x 60mm 2000kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 147 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ | Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | 148 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ | 8m X 50MM | ΝΑΙ |  |  |
|  | 149 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ) | Ιμάντας φορτίου σαμπάνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | 150 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΑΝΤΖΟΙ | Περιστροφικοί γάντζοι με ασφάλεια 3 τόνων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 151 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ | Σετ διαμαντοτρίπανα granite για μάρμαρα, γρανίτη μπετόν, φυσική πέτρα, pvc, κεραμικά και πλακάκια των 4 τεμ. Διαστάσεων Φ5,6,8,10 mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 152 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ | Δίσκος κοπής σιδήρου, διαμέτρου 125x2.5mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 153 | ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ | Διαμέτρου 125mm |  |  |  |
|  | 154 | ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ | Πριονόδισκος για την κοπή ξύλου και πλαστικού κατάλληλος για το υπό προμήθεια δισκοπρίονο μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | 155 | ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ | Συρματόβουρτσα χειρός κυρτή με πλαστική λαβή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 156 | ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ | Σκούπα δρόμου, κήπου, με πυκνές σε διάταξη, μέτριες, σκληρές, πλαστικές τρίχες, με ελάχιστες διαστάσεις 30x8 εκ. με στειλιάρι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 157 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Δοκιμαστικό αυτοκινήτου 6-12/24V για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 158 | ΠΟΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | Δερμάτινη ποδιά οικοδόμων τουλάχιστον 5 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 159 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση). Πρότυπα: ΕΝ 388, 420. Σήμανση: CE. Να αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | 160 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 7Μ | Μετροταινία 7mX25mm, με διακόπτη φρεναρίσματος, αντιολισθητικό υλικό, λάμα με βαφή Nylon Powder | ΝΑΙ |  |  |
|  | 161 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3Μ | Μετροταινία 3 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 162 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5Μ | Μετροταινία 5 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 163 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30Μ | Μετροταινία 30 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 164 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50Μ | Μετροταινία 50 μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 165 | ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ | Πλαστικό δοχείο νερού με βρυσάκι, χωρητικότητας 20 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 166 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ | Λάστιχο ποτίσματος 3/4΄΄, τρείς στρώσεις πλέξης, προστασία από ακτινοβολία UV, αντοχή από -10oC έως +50oC , αντιμουχλικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 167 | ΛΟΥΚΕΤΑ | Λουκέτα ορυχάλκινα με λαιμό από επισκλυρημένο ατσάλι, με κλειδί σε διάφορα μεγέθη | ΝΑΙ |  |  |
|  | 168 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | Αλυσίδα γαλβανιζέ Din5685/c, 2mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 169 | ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | Σιδηροπάσσαλος γαλβανιζέ από γωνία σιδερένια 40x40x4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 170 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας χαμηλού θορύβου, διάφανη 48mmx60m | ΝΑΙ |  |  |
|  | 171 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ | Σκαλιστήρι ατσάλινο σφυρήλατο, με δίχαλο (σκαλιστήρι κήπων) με ξύλινο στειλιάρι μήκους 0,36μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 172 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ | Ρυθμιζόμενη με 22 δόντια και ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,20μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 173 | ΦΤΥΑΡΙ | Φτυάρι κυρτό με ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,30μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 174 | ΚΑΣΜΑΣ | Βάρους 2kg, και ξύλινο στειλιάρι ύψους 0,90μ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 175 | ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΙΚΡΟ | Ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στα εργαλεία χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 176 | ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ | Ξύλινο στειλιάρι των 1,40μ. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στα εργαλεία (φτυάρι, τσάπα κτλ) χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις ή άλλα υλικά στερέωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 177 | ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ | Σπρέι αντισκωρικό 450ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | 178 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | MAPP-GAS φιάλη προπανίου, κίτρινη. Περιεχόμενο υπό πίεση. Προπυλένιο: 95.5%-100%. Προπάνιο: 0 % - 0.5%. θα εφαρμόζει απόλυτα στο υπό προμήθεια φλόγιστρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 179 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO | Χρησιμοποιείται για κόλληση, ξεκόλλημα, μπρουντζοκόλληση, θέρμανση των προς επεξεργασία τεμαχίων επικασσιτέρωση. Μεμονωμένα ελεγχόμενη παροχή αερίου και αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 180 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ | Ελαστικός σωλήνας με εσωτερικά λινά NBR μεταφορά πετρελαίου Φ32, 10BAR | ΝΑΙ |  |  |
|  | 181 | ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ160mm | Χωνί πλαστικό Φ 160mm, με προέκταση & σήτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 182 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ | Αλυσοπρίονο κλαδευτικό. Κυβισμός 23,6cc , 1.3hp , βάρος εως 2,6kg, μήκος λάμας 25cm. Να διαθέτει σύστημα για εύκολη εκκίνηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 183 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2,4hp | Αλυσοπρίονο επαγγελματικό . Κυβισμός 35,2cc , ιπποδύναμη 2,4hp, βάρος εως 3,9kg, μήκος λάμας 40cm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 184 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4,1hp | Αλυσοπρίονο επαγγελματικό . Κυβισμός 50,2cc , ιπποδύναμη 4,1hp, βάρος εως 4,9kg, μήκος λάμας 45cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 185 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 3hp | Θαμνοκοπτικό 45.6cc, ιπποδύναμη 3hp, βάρος εως 8.5 Kg. To θαμνοκοπτικό θα πρέπει να έχει αντιδονητικό σύστημα 4 σημείων ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία και ο κινητήρας και ο άξονας (μπαστούνι) να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Να συνοδεύεται από οδηγίες στα Ελληνικά, δίσκο κοπής αστέρι, αορτήρα βαρέως τύπου, κεφαλή μεσινέζας τύπου χταπόδι , μάσκα προστασίας με σίτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 186 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 2,8hp | Θαμνοκοπτικό 52.5 cc, ιπποδύναμη 2,8 hp, βάρος εως 8.2 Kg. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 187 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ | Ψαλίδι μπορντούρας 24,1cc, 1,2hp, μαχαιρια στρεφομενα κατά 1450 συνολικο μήκος 242cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 188 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ | Κονταροπρίονο τηλεσκοπικό με μέγιστο μήκος 3,90μ. 36cc, ιπποδύναμη 1.9hp, βάρος εως 7.8kg. Τεχνολογία για μειώμένη κατανάλωση – θόρυβο. Το κονταροπρίονο να συνοδεύεται από το σύστημα στήριξης για μικρότερη καταπόνηση στα χέρια. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 189 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ | Κονταροπρίονο χειρός τηλεσκοπικό με μήκος 5Μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 190 | ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ | Σκαπτικό Xαμηλού βάρους (46kg), κινητήρας 3,9HP, μετάδοση κορώνα πηνίο, 1 ταχύτητα εμπρός 1 πίσω. Αναδιπλούμενη μπάρα τιμονιού ρυθμιζόμενη κάθετα και πλευρικά. Το πλάτος εργασίας είναι 85 cm και μπορεί να μειωθεί στα 60 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 191 | ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | Επαγγελματική μηχανή γκαζόν 3.9HP κυβισμός 179 cm3. Αυτοκινούμενη, με μετάδοση κίνησης 3 ταχυτήτων διάμετρος κοπής 54cm, κάδος 80λτ, ύψος κοπής 25-90mm πλαίσιο μεταλλικό, με μαχαίρι με φρένο και συμπλέκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 192 | ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI | Πολυεργαλείο multi με 2 παρελκόμενα 27,2cc, 1,2hp με πτυσσόμενο πλαίσιο για εύκολη μεταφορά και με παρελκόμενα: α) φρέζα με πλάτος εργασίας 22 cm βάρος έως 2 kg β)Σβολοθρυμματιστής με πλάτος εργασίας 22 cm βάρος έως 2 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 193 | ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | Ψεκαστικό συγκρότημα 25 cc, 1,2hp χωρητικότητα υγρού: 25 lt με παροχή υγρού: 8 lt/min Μέγιστη παροχή αέρα: 35 kg/cm2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 194 | ΤΡΙΒΕΛΑ 62cc | Τριβέλα 62cc ντεπόζιτο 1,2lt βάρος έως 11,5 kg με 2 αρίδες διαμέτρου 300Χ730mm & 200X 730mm και με προέκταση 350 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 195 | ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-MAX ΤΥΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ | Τρυπάνι SDS-MAX τύπου γαρύφαλλο για διάνοιξη οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαμέτρου 55mm και μήκους 550 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β | 1 | ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ | Μεταλλική χειράμαξα οδοκαθαριστών με κάδο απορριμμάτων, χωρητικότητας 80Λ και κυτίο μικροεξαρτημάτων χωρητικότητας 35 Λ. Η χειράμαξα θα αποτελείται από σκελετό, τρεις τροχούς κύλισης, κάδο απορριμμάτων και κυτίο μικροεξαρτημάτων. Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων των χειραμαξιδίων κατά τρόπο που εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή ιδιοτήτων σε κάθε σημείο έτοιμου προϊόντος. Μέγιστο μήκος 1089 χιλ. περίπου, μέγιστο πλάτος 612 χιλ. περίπου, μέγιστο ύψος 960 χιλ. περίπου. Ύψος στομίου φόρτωσης 900 χιλ. περίπου. Επίσης θα φέρει σε εμφανές σημείο λογότυπο σε πινακιδάκι αλουμινίου και στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου με έτος κατασκευής από αυτοκόλλητο pvc και σήμανση με αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες ανακλαστικές λωρίδες. Οι χειράμαξες να είναι αριθμημένες με αριθμούς που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Θα υπάρχει ένδειξη ΄΄ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ΄΄. Σκελετός: Στιβαρής κατασκευής, κατασκευάζεται πλευρικά από δύο υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα κατάλληλου σχήματος, ελάχιστου πάχους 2,50 χιλ. με διακοσμητικές διατρήσεις, συνδεδεμένα μεταξύ τους με σωλήνες διαμέτρου τουλάχιστον 25 χιλ. και ελάχιστου πάχους 1,80 χιλ. επιψευδαργυρωμένα για προστασία από διάβρωση. Σε όλο το μήκος της πίσω πλευράς θα φέρει μεγάλη, εύχρηστη, χαλύβδινη χειρολαβή τροχηλάτησης. Θα διαθέτει κατάλληλα σημεία συγκράτησης για τα σύνεργα των οδοκαθαριστών. Θα είναι βαμμένος εξωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester σε χρώμα γκρι αμμώδες. Τροχοί: Πλευρικά, στο κάτω οπίσθιο μέρος του σκελετού θα εδράζονται δύο τροχοί ελάχιστης διαμέτρου 30 εκ. ανεξάρτητης και κάθετης κατά 360ο περιστροφής. Στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού θα εδράζεται ένας μικρός τροχός κυλίσεως ελάχιστης διαμέτρου 16 εκ., ανεξάρτητης οριζόντιας και κάθετης κατά 360ο περιστροφής και φέρει πέδηση που περιλαμβάνει ποδοπετάλ για την ακινητοποίησή του, με απλό πάτημα προς τα κάτω του πετάλ. Όλοι οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου με ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την εξασφάλιση αθόρυβης και άνετη κύλισης. Κάδος και κυτίο: Θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές, ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πιέσεως, χωρητικότητας 80 και 35 λίτρων αντίστοιχα. Θα έχουν σχήμα κόλουρης πυραμίδας με διευρυνόμενες πλευρές προς τα επάνω και στρογγυλεμένες γωνίες. Το χείλος τους περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακό πλαίσιο σχήματος Π με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή εισόδου βρόχινων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. Ανθεκτικοί σε κρούσεις, καιρικές συνθήκες, σήψη, διάβρωση. Με ομοιογενή χρωματισμό του υλικού, απρόσβλητο στις καιρικές συνθήκες με πρόσθετη ειδική κατεργασία υπεριώδους σταθεροποίησης για ανθεκτικότητα στη γήρανση. ΕΝ840-2/5/6. Το κυτίο εξαρτημάτων θα διαθέτει κλειδαριά με κλειδί τριγωνικής διατομής DIN 22417 | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΟΟΜΑΔΑ Γ | 1 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ | Δοκιμαστικό τάσης και συνέχειας κυκλώματος, 12 ενδείξεις τάσης με LED (12V-690V), ηχητική και οπτική ένδειξης συνέχειας κυκλώματος, ένδειξη φοράς φάσης σε τριφασικό δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 900W | Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm. No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή. Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημα. Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους. Μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλυφους γραναζιών για προστασία εργασίας σε στενά σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 18V | Κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR 4.0Ah. 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με όλο μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 14 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας. Με φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Πολυφορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V. Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης να παρέχει λύσεις αποθήκευσης. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου. Πολυφορτιστή XR. Κλίπ ζώνης. Μαγνητική προέκταση μύτης. Ανθεκτική θήκη μεταφοράς. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ. Max Torque (Hard) 60 Nm Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | Επαγγελματική εργαλειοθήκη βαρέου τύπου κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. Χειρολαβή από αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. Κουμπώματα αλουμινίου με μηχανισμό για να ανοίγουν με το ένα χέρι. Δύο αποσπώμενα organizers. Εσωτερικό πτυσσόμενο ράφι για καλύτερη οργάνωση των εργαλείων. Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια. Διαστάσεις περίπου: 66εκ. x 30εκ. x 28εκ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER | TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για καθαρά επαγγελματική χρήση. Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2Τ/4Τ. Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα,χαλκού και τιτανίου. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. Στην τιμή συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 3m & σώμα γείωσης. ΑΠΟΔΟΣΗ 200Α, ΙΣΧΥΣ (TIG/MMA) 6/8,2, ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Á) 10-200, ΤΑΣΗ (V) 230, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm) 5, ΒΑΡΟΣ (kg) 6,2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 160mm | Διάστασης 160 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W | Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 28χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα. Γρήγορη αλλαγή αποσπώμενο κεφαλών για διάτρηση σε ξύλο , χάλυβα , κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος. Μεγάλος κρουστικός μηχανισμός που προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλή καταπόνηση στα ευαίσθητα εξαρτήματα. Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι. Ειδικά σχεδιασμένες θύρες εξαγωγής αέρα του κινητήρα για πλήρη προστασία των ματιών του χρήστη. NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων. Ρυθμιστή βάθους. Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου.Ισχύς εισόδου 900 Watts. Αποδιδόμενη ισχύς 700 Watts. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 28 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ½΄΄ | Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας 1/2'' ατσάλι τεμ:26 το σετ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ¼΄΄ | Σετ κασετίνα καρυδάκια καστάνιας εξάγωνα 1/4'' ατσάλι τεμ:46 το σετ | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ | Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιομένα κεφάλια, διαστάσεις 8-22mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ | Σετ τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου 1-10 19τεμαχιων | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ | Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ | 1 | ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 4KVA | Τύπος Κατασκευής: Ανοιχτό πλαίσιο. Τάση/Συχνότητα: 230 V / 50Ηζ Μέγιστη Ισχύς: 4 KVA ή μεγαλύτερη Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : > 3 KVA Ρευματοδότες 230V: Ναι. Ρευματοδότες 12V: Προαιρετικά. Προστασία από Υπερφόρτωση: Ναι. Τύπος Κινητήρα:Τετράχρονος Ισχύς: >7 hp Καύσιμο: Βενζίνη. Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων: > 3,5 It. Αισθητήρας Λαδιού: Ναι. Εκκίνηση: Σχοινί. Μήκος: <65cm. Πλάτος: <60cm. Ύψος: < 60cm. Βάρος: <50kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΗΡ | Ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. Κεφαλή τύπου V. Μονομπλόκ αεροσυμπιεστής - κινητήρας και συμπιεστής είναι κατασκευασμένοι και συναρμολογημένοι ώς μία μονάδα. Ισχύς κινητήρα : > 3,0 (HP) ίππων/ 2.25kw. Αεροφυλάκιο 100 Itr. υψηλής αντοχής, δοκιμασμέμο σε όλους τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροχήλατος αεροσυμπιεστής με δυο εμπρόσθιες σταθερές ρόδες. 2 εξόδοι αέρα. Μία έξοδος αέρα από αυτόματη πρίζα αέρος και μία έξοδος από βάνα με φρεζόβιδα ( κλασσική - παραδοσιακή έξοδος). 2 Μανόμετρα ελέγχου πίεσης. Το ένα μετρά την πίεση του αεροφυλακίου και το άλλο μετρά την πίεση του αέρα εξόδου. Ρυθμιστής Πίεσης. Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει την πίεση του αέρα εξόδου ανάλογα την εργασία. Βαλβίδα αφυδάτωσης αεροφυλακίου. Εύκολή αλλαγή λαδιών του αεροσυμπιεστή. Βαλβίδα ασφαλείας. Δείκτης εξωτερικού ελέγχου ποσότητας λαδιού. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm : 108x38x80. ΒΑΡΟΣ (kg):< 45 κιλά. bar/psi: > 8/110 0 lt/min: > 400 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1,5ΗΡ | Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής. Αεροφυλάκιο (Lt): > 24. it/min: > 150. Πίεση (bar/psi): > 8 / 116. Iπποδύναμη (HP/ Kw):> 1.5/1.1. Βάρος ::< 23 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου με διακόπτη ρύθμισης ροής και ακροφύσιο ρυθμιζόμενης δέσμης. Πλυσίματος κατάλληλο για εφαρμογές απολίπανσης και καθαρισμού. Το ΑΝΙ 26/Β μεταλλικό πιστόλι πετρελαίου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Βαρύς τύπος. Με μεταλλικό δοχείο. Με μεταλλικό σωλήνα. Μεταλλικό εσωτερικά. 10bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 600cc | Μπέκ 1,4 mm. Άνω Δοχείο 600 cc -Ρυθμιστής βεντάλιας. Ρυθμιστής ποσότητας χρώματος. Μικρορύθμιση της πίεσης του αέρα. Σύνδεσμος αέρα με φρεζόβιδα. Ελαφρύς πλαστικός κάδος -Πλαστικό καπάκι κάδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ | Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός < 40 cm3, Μεγίστη ισχύς : > 1,5 kW/ 2 HP, -Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων: > 0,25 lit, Κατανάλωση καυσίμου : < 420 g/kWh, Μέγιστη ροπή > 1,5 Nm. Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,15 lit. Τύπος αντλίας λαδιού Αυτόματο. Δόνηση και θόρυβος μικρότερα ή ίσα από τα κάτωθι: Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) σε εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή : < 4,2/4 m/s2. Πίεση θορύβου στα αυτιά χειριστή < 104 dB(A). Εξοπλισμός κοπής: Βήμα αλυσίδας : 3/8" LP. Μήκος λάμας 40 cm/16". Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ:> 18m/s, Εύρος αλυσίδας 0,05". Διαστάσεις: Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) : < 3,5 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ | Προδιαγραφές κινητήρα: Κυβισμός > 80 cm3. Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα)< 7 kg. Μέγιστη ισχύς > 4,8 kW/ 6,5HP. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 0,9 lit -Κατανάλωση καυσίμου :< 490 g/kWh. Μέγιστη ροπή> 4,7Nm/9600 σ.α.λ. Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0,5 lit. Τύπος αντλίας λαδιού: Αυτόματο. Δόνηση και θόρυβος: Μικρότερα ή ίσα από τα κάτωθι: Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) εμπρόσθια/οπίσθια χειρολαβή 5,8/7 m/s2 -Πίεση θορύβου στα αυτιά χειριστή : 107,5 dB(A). Εξοπλισμός κοπής: Βήμα αλυσίδας 3/8". Μήκος λάμας 60 cm/24". Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ > 21 m/s. Διαστάσεις: Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) :< 7,4 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8 | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ | Κινητήρας: Κυβισμός : < 30 cm3. Μέγιστη ισχύς > 1 kW/ 1,3 HP. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων > 0.50λτ. Κατανάλωση καυσίμου < 4000 g/kWh. Μήκος εκτεταμένο με τον εξοπλισμό κοπής : > 3.9 μ. Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 30 cm. Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Shortest 25 cm. Ήχος & θόρυβος: Πίεση θορύβου στα αυτιά χειριστή < 90 dB(A). Λιπαντικά: Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού > 0.12 I Εξοπλισμός: Βήμα αλυσίδας 1/4". Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest 30 cm. Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Shortest 25 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9 | ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | Χειροπρίονο με κυρτή λάμα για κοντάρι. Εφαρμογή: Όλοι οι τύποι ξύλου και πλαστικές σωλήνες. Μήκος λάμας: 3300mm. Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 900HV-950HV (HRC67" - HRC68") | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10 | ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ | Χειροπρίονο 330ΜΜ με θήκη τύπου Samurai Μήκος λάμας: 300mm. Βαθμός σκλήρυνσης λάμας: 900HV-950HV (HRC67" - HRC68") | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5kg | Εργονομικό στέλεχος με λαβή από λάστιχο με ραβδώσεις συνθετικό υλικό που απορροφά τους κραδασμούς. Επίπεδη σκληρυμένη και λειασμένη κεφαλή. Η λαβή ασφαλίζει στην κεφαλή με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή της από αυτήν | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12 | ΒΑΡΙΑ 5kg | Μήκος >0,8 μ. Η λαβή θα ασφαλίζει στην κεφαλή με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείει την εξαγωγή της από αυτήν | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13 | ΦΤΥΑΡΙ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ | Μήκος: 1.460mm (ενδεικτικά). Πλάτος: 200 mm (ενδεικτικά). Βάρος: 1000 γρ (ενδεικτικά). Πάχος: 1,6mm (ενδεικτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 14 | ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ | Τσουγκράνα σφυρήλατη 14 δόντια με στειλιάρι | ΝΑΙ |  |  |
|  | 15 | ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ | Αντιολισθητικές αλυσίδες για εκχιονιστικά, τρακτέρ και ειδικά οχήματα. Διπλή αλυσίδα (σχήμα διαμαντιού) γαλβανισμένο ατσάλι με επιπλέον συνδέσμους και 1 εκατοστό πάχος χαλύβδινους ράβδους. Με πλευρική αλυσίδα και μοχλό σύσφιξης. Τεμάχια 2 (ζευγάρι). Group 37. Για διάσταση ελαστικού 335//80/R20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 16 | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ | Αλυσίδα για SUV και 4x4 και μικρά φορτηγά. S-12- N24.5 235/75/15. Έξτρα χοντρή από ενισχυμένο ατσάλι και ελαστικό εσωτερικό καλώδιο. Αλυσίδες LINKS με σύρμα 4,3mm. Εύκολη - γρήγορη τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ | Ισχύς: 2x500 W. Ταση:230V/50HZ. Μήκος καλωδίου: 3.0 m. Ύφος τρίποδου: 1.8 m. Προστασία: > ΙΡ54 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 18 | ΦΑΚΟΣ LED | Led chip με 100.000 ώρες διάρκεια ζωής. Φωτεινότητα 500 lumen. Λειτουργία ZOOM. Μεταλλικός διακόπτης. Ενισχυμένο σώμα αλουμινίου. Μεταλλικό κλιπ τσέπης / ζώνης. Αντιολισθιτική λαβή. Φορτιστής ρεύματος 230V. Φορτιστής αυτοκινήτου 12V. επαναφορτιζόμενη μπαταρία > 4000 mAh. Θήκη μεταφοράς φακού. Πρακτικό ρυθμιζόμενο σε μήκος λουράκι μεταφοράς. Αδιάβροχος (όχι υποβρύχιος) κατάλληλος για εξωτερική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 19 | ΦΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | Χρώμα: Ξύλινη απόχρωση (κοντάρι) 8t Σκούρο μεταλλικό γκρι (ελάσματα). Συνολικό μήκος: 1,50m. Προσεγγ. βάρος: 2,30Kg -Υλικό: Stl2. Διαστάσεις μεταλλικού ελάσματος: 360 x 50 mm -Πάχος μεταλλικού ελάσματος: 0,50mm. Κλίση: 30°. Διάμετρος κονταριού: 40,00mm. Μέθοδος συναρμολόγησης: Με μεταλλικούς συνδέσμους | ΝΑΙ |  |  |
|  | 20 | ΚΛΕΙΔΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ | Κλειδί υδροστομίων κατάλληλο για ρακόρ-storz 13/4" - 3" | ΝΑΙ |  |  |
|  | 21 | ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ | Σετ κατσαβιδιών αποτελούμενο από: 1x 64-983: Ίσιο στενό (ηλεκτρολόγου) 3.5 χ 75mm. 1χ 65-476: Ίσιο στενό (ηλεκτρολόγου) 5.5 χ 125mm. 1χ 65-141: Ίσιο φαρδύ (μηχανικού) 6.5 x 150mm. 1χ 65-335: ΡΖ1 χ 100mm. 1χ 65-337: ΡΖ2 χ 125mm. 1χ 65-207:PHI χ 100mm. 1x 65-209:PH2 x 125mm. Λάμα κατασκευασμένη από χάλυβα ενισχυμένο με χρώμιο-βανάδιο, για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο καταστροφής της μύτης. Μύτη επεξεργασμένη με αμμοβολή για καλύτερη πρόσφυση στο κεφάλι της βίδας. Ανάγλυφη, αντιολισθητική λαβή από μαλακό υλικό για καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22 | ΠΕΝΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | Πένσα μηχανικού VDE200mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ | Γκαζοτανάλια 250mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ | Ποιότητα Force Σετ 14 τεμαχίων. Περιλαμβάνει καρυδάκια πολύγωνα: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 χιλιοστά Κεφαλή καστάνιας 1". Φορέας μανέλας 1". Ράβδος 550mmL. 2 Προεκτάσεις 1"Χ8" & Χ16" | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25 | ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΜΑΝΕΛΑ | Ολισθαίνουσα μανέλα ΤΑΦ 3/4" μήκους τουλάχιστον 45εκατοστών κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμίου βαναδίου με πρόσμιξη μολυβδενίου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3315 Αρ. 253. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 26 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ | Προέκταση 3/4" μήκους τουλάχιστον 20εκατοστών κατασκευασμένη από χάλυβα χρωμίου βαναδίου με πρόσμιξη μολυβδενίου, σύμφωνα με ISO 3316 Αρ. 204 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 27 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΛΕΠΤΟΚΑΤΥΑΣ | Καλαμωτή από λυγαριά μασίφ (βέργα λεπτοκαρυάς), δεμένη με σύρμα γαλβανισμένο. Κατάλληλη για σκίαση σε πέργκολα. Μήκος : 5 μέτρα -Πλάτος : 1 μέτρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 28 | ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ | Διάσταση 5m x τρέχον μέτρο. Υλικό κατασκευής από πολυαιθυλένιο HDPE με σταθεροποίηση UV. Χρώμα διχτυού πράσινο. Βάρος > 60 gr/m2. Σκίαση 75%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 29 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | Το γαλβανισμένο σύρμα εν θερμώ θα είναι μαλακό κοινό εμπορίου για κάθε είδους δεσίματα. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE . Πάχος σύρματος 1,00 ή 1,10mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30 | ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο 13 | Το αγκαθωτό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή περιφράξεων για την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων και για επιπλέον ασφάλεια. Θα είναι από μαλακό σύρμα, γαλβανισμένο εν θερμώ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 31 | ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | Πάσσαλοι από ισοσκελείς σιδηρογωνιές γενικής χρήση. Μη γαλβανισμένες χαλύβδινες γωνίες με διαστάσεις : (40*40)χιλ., πάχος 3,5 χιλ. και ύφος 2 μ. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιφράξεων για αγροτεμάχια και οικόπεδα, με τρύπες ανα 45 cm από το άνω άκρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 32 | ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε κουλούρα. Μάτι 50x50χιλ. - 20μ. X 1,5μ., πάχους 2,00 χιλ.. Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 33 | ΤΣΑΠΑ | Τσάπα τύπου Κρήτης Διάσταση No 0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 34 | ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΛΑΤΟΣ | Σφυρήλατος τσεκουροκασμάς. Μήκος (Α): 32-34 εκατοστά. Πλάτος (Β): 7- 8 εκατοστά. Βάρος : >1300 γραμμάρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | 35 | ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | Πίεση (bar): > 135. Παροχή (l/h): >450. Κινητήρας (W): > 2000. Αντλία από αλουμίνιο. Στάνταρντ εξαρτήματα: Πιστόλι, Αυλός ρυθμιζόμενος, Δοχείο απορρυπαντικού | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή, ηλεκτρονική υπογραφή)