Αρ. Μελέτης 128/2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WiFi4EU ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ:  15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κωδ. Π/Υ : 00.6117.0026

CPV : 72411000-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία WiFi4EU  για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Κοινότητες  του Δήμου Μυτιλήνης».

Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα καθεστώς στήριξης για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (π.χ. κτίρια δημόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες). Η εν λόγω πρωτοβουλία θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά στην ψηφιακή ενιαία αγορά, θα παράσχει στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των Gigabit, θα βελτιώσει τον ψηφιακό γραμματισμό και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στους εν λόγω χώρους. Τα κουπόνια WiFi4EU μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης ενός εντελώς νέου δημόσιου δικτύου Wi-Fi, την αναβάθμιση υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi-Fi ή την επέκταση της κάλυψης υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi-Fi. Η εγκατάσταση του δικτύου δεν θα επικαλύψει υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν παροχές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας. Αναλυτικά αναφέρουμε ότι αντικείμενα της προμήθειας :

| Α/Α | Περιγραφή | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δρομολογητής mesh – modem – router, τροφοδοτικό, καλώδια συνδέσεων | τεμ. | 10 |
| 2 | Προμήθεια αδειών χρήσης επικοινωνίας | τεμ | 10 |
| 3 | Υλοποίηση εγκατάστασης | τεμ | 1 |
| 4 | Παραμετροποίηση captive portal και ομάδας χρηστών | τεμ | 1 |

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα πληρωθεί από το Κ.Α. 00.6117.0026 του οικονομικού έτους 2021.

Η προμήθεια αντικειμένων/εξοπλισμού θα γίνει με κριτήριο την πιο συμφέρουσα πρόταση στο σύνολο των υπό προμήθεια αντικειμένων/ εξοπλισμού.

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του 4412/2016.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος WiFi4EU. Ακολουθεί σε επόμενα κεφάλαια η ανάλυση.

Η παράδοση των ειδών της υπηρεσίας, εγκατεστημένα και σε λειτουργία, θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο τμήμα Η/Μ του Δήμου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δαπάνη ανέρχεται σε  12.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 15.000,00  € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021 στον  Κ.Α. 00.6117.0026 .

Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2020

| Η Συντάξασα Πανσεληνά Όλγα | Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μυτιλήνης Χτενέλλης Μιχάλης |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τον ασύρματο εξοπλισμό του/των δικτύου/-ων WiFi4EU

Ο δικαιούχος οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένα σημεία πρόσβασης (ΣΠ), τα οποία να αντικατοπτρίζουν την αξία του κουπονιού στην οικεία αγορά. Εν πάση περιπτώσει, οφείλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό σημείων πρόσβασης, κατανέμοντας συνδυαστικά τα σημεία πρόσβασης σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους:

| Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους | Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε κλειστούς χώρους |
| --- | --- |
| 10 | 0 |
| 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 14 |
| 0 | 15 |

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης:

- υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)

- έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών

- έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη

- έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα σημεία σύνδεσης κάθε δικτύου WiFi4EU

- υποστηρίζει το σύνολο των προτύπων: IEEE 802.1x, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v

- είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I, καθώς και με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance)

- έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων

- διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)

Β. Απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4EU είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο δικαιούχος γίνεται συνδρομητής σε προσφορά που ισοδυναμεί με διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται στην αγορά της περιοχής του και σε κάθε περίπτωση, σε σύνδεση που παρέχει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει επίσης ότι η εν λόγω ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ταχύτητα – εφόσον υπάρχει – την οποία χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για τις οικείες ανάγκες εσωτερικής συνδεσιμότητας.

Γ. Υποχρεώσεις σχετικά με τις χρεώσεις, τη διαφήμιση και τη χρήση δεδομένων

- Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση του τελικού χρήστη στο δίκτυο WiFi4EU, ήτοι την παροχή πρόσβασης χωρίς σχετική αμοιβή, είτε πρόκειται για άμεση πληρωμή ή έναντι άλλου είδους χρέωσης, κυρίως χωρίς εμπορικές διαφημίσεις, ή περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς.

- Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι η πρόσβαση του τελικού χρήστη μέσω φορέων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχεται επίσης χωρίς διακρίσεις, ήτοι με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται βάσει του ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικού δικαίου που είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο, με την επιφύλαξη της ανάγκης να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου και, ιδίως, της ανάγκης να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή χωρητικότητας μεταξύ χρηστών κατά τις ώρες αιχμής.

- Η επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς ανάλυσης μπορεί να διενεργείται σε τακτά διαστήματα με σκοπό την προώθηση, παρακολούθηση ή βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων. Για τον σκοπό αυτό, οποιαδήποτε αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανωνυμοποιείται με τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με τη σχετική/-ές ειδική/-ές υπηρεσιακή/-ές δήλωση/-εις περί απορρήτου.

Δ. Απαιτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνδεση του/των δικτύου/-ων WiFi4EU στο σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπό την επιφύλαξη της τέταρτης παραγράφου κάτωθι, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι τα σημεία πρόσβασης που χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU εκπέμπουν μόνο το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID/service set identifier) WiFi4EU, καθώς και ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο σημείο I.4. Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU είναι ένα ανοικτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτεί κανενός είδους πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (όπως η χρήση κωδικού πρόσβασης) για τη σύνδεση με αυτό. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με αυτό, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU εμφανίζει πύλη υποδοχής https (Hypertext Transfer Protocol Secure/ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) πριν δοθεί έγκριση στον χρήστη να συνδεθεί με το διαδίκτυο. Εκτός εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU δεν απαιτεί εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας στην πύλη υποδοχής και ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «σύνδεσης με ένα κλικ» στην πύλη υποδοχής.

Ο δικαιούχος μπορεί να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για τις επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις που αναφέρονται στο σημείο Στάδιο ΙΙ, από την έναρξη της φάσης I και υπ’ευθύνη του. Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται για εσωτερική χρήση του δικαιούχου και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος διαφοροποιεί καταλλήλως αυτά τα αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών από το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και διασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σημεία Β και Γ.

Για τα σημεία πρόσβασης που δεν χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU, ο δικαιούχος μπορεί επίσης να εκπέμπει το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU (ως μοναδικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών ή παράλληλα με το οικείο υφιστάμενο τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών). Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι, τουλάχιστον για τους τελικούς χρήστες που συνδέονται στο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU, τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σημεία Β, Γ και στο παρόν σημείο Δ. Η σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιείται βάσει προσέγγισης δύο σταδίων.

Στάδιο I

Η εγγραφή, η επαλήθευση ταυτότητας, η αδειοδότηση και η λογιστική καταχώριση των χρηστών αποτελεί ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της πύλης υποδοχής του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιεί πύλη υποδοχής HTTPS για τη διεπαφή με τους χρήστες.

Η πύλη υποδοχής καθορίζει ένα χρονικό διάστημα αυτόματης αναγνώρισης των ήδη συνδεδεμένων χρηστών, ώστε η πύλη υποδοχής να μην εμφανίζεται εκ νέου κατά την επανασύνδεσή τους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα επαναπροσδιορίζεται αυτόματα κάθε μέρα στις 00:00 ή τουλάχιστον καθορίζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 ωρών.

- Το όνομα τομέα που συνδέεται με την πύλη υποδοχής https είναι σύνηθες [όχι IDN (integrated digital network/ενοποιημένο ψηφιακό δίκτυο)], αποτελούμενο από χαρακτήρες a έως z, ψηφία 0 έως 9 και ενωτικό (-).

- Οπτική ταυτότητα: στην πύλη υποδοχής εμφανίζεται η οπτική ταυτότητα WiFi4EU.

- Η πύλη υποδοχής ενσωματώνει τμήμα κώδικα (snippet) παρακολούθησης ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το δίκτυο WiFi4EU. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση του τμήματος κώδικα παρακολούθησης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu . Το τμήμα κώδικα παρακολούθησης δεν συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμεύει για τον υπολογισμό του αριθμού των χρηστών που συνδέονται στο δίκτυο WiFi4EU, τη φόρτωση της οπτικής ταυτότητας WiFi4EU και τον έλεγχο της σωστής εμφάνισής της.

- Η πύλη υποδοχής περιλαμβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης με την οποία ενημερώνονται σαφώς οι χρήστες για το γεγονός ότι το WiFi4EU είναι ένα δημόσιο ανοικτό δίκτυο. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προληπτικές συστάσεις οι οποίες συνήθως παρέχονται κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω τέτοιων δικτύων.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να δημιουργεί ξεχωριστά δίκτυα Wi-Fi χρηματοδοτούμενα με το ίδιο κουπόνι, καθένα με διαφορετικό όνομα τομέα και διαφορετική πύλη υποδοχής. Η υποχρέωση, βάσει του άρθρου 9, διατήρησης του δικτύου WiFi4EU σε λειτουργία για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την εξακρίβωση από τον Οργανισμό ισχύει για όλα τα δίκτυα WiFi4EU που χρηματοδοτήθηκαν με το ίδιο κουπόνι.

Το στάδιο Ι εφαρμόζεται έως ότου ο δικαιούχος λάβει κοινοποίηση για την ενεργοποίηση του σταδίου II. Μόλις λάβει την κοινοποίηση, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 9, να προσαρμόσει τη διαμόρφωση του δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο Δ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην κοινοποίηση, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε αυτή.

Στάδιο ΙΙ

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενοποιημένη δομή.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, μόλις τεθεί σε λειτουργία το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης, ο δικαιούχος θα αναδιαμορφώσει το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα συνδέσει με το εν λόγω σύστημα. Η εν λόγω αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει τη διατήρηση του ανοικτού αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιώντας την πύλη υποδοχής, προσθέτοντας ένα επιπλέον αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις (είτε αντικαθιστώντας το οικείο υφιστάμενο τοπικό ασφαλές σύστημα με το κοινό σύστημα ή προσθέτοντας απλώς το κοινό σύστημα ως τρίτο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) και διασφαλίζοντας ότι το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τα δίκτυα WiFi4EU σε επίπεδο σημείου πρόσβασης.

Η εγγραφή και η επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών για το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και για το τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών για ασφαλείς συνδέσεις, όπου υπάρχει, καθώς και η αδειοδότηση και η λογιστική καταχώρηση των χρηστών για το σύνολο των αναγνωριστικών συνόλου υπηρεσιών παραμένει ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 1

Προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού ρούτερ συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων μικροϋλικών, καλωδίων κ.λπ..

Ο εξοπλισμός πρέπει να:

- υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)

- έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών

- έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη

- έχει ένα ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα σημεία σύνδεσης κάθε δικτύου WiFi4EU

- υποστηρίζει το σύνολο των προτύπων: IEEE 802.1x, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v

- είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I, καθώς και με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi Alliance)

- έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς υποβάθμιση των επιδόσεων

- διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)

Άρθρο 2

Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού ελέγχου για κάθε  access point  ανεξάρτητης από τον αριθμό των χρηστών.

Άρθρο 3

Υλοποίηση εγκατάστασης σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Αρχική εγκατάσταση εξοπλισμού στα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου.

- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαχειριστικού περιβάλλοντος ασύρματου εξοπλισμού.

Άρθρο 4

Υλοποίηση  -  Παραμετροποίηση  captive portal  και ομαδών χρηστών και δημιουργία  splash page/ mini site

Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2020

| Η Συντάξασα Πανσεληνά Όλγα | Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μυτιλήνης Χτενέλλης Μιχάλης |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια δρομολογητή mesh – modem – router, τροφοδοτικό, καλώδια συνδέσεων και απαραίτητα περιφερειακά | τεμ. | 10 |  |
| 2. | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ελέγχου | τεμ. | 10 |  |
| 3. | Υλοποίηση εγκατάστασης & υποστήριξη | τεμ. | 1 |  |
| 4 | Παραμετροποίηση captive portal και ομάδας χρηστών | τεμ. | 1 |  |
|  |  | Σύνολο | 12.096,77 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24 % | 2.903,23 |
|  |  | Γενικό Σύνολο | 15.000,00 |

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% που επιβαρύνει την υπηρεσία .

Η ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 00.6117.0026 του προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους 2021.

Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2020

| Η Συντάξασα Πανσεληνά Όλγα | Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μυτιλήνης Χτενέλλης Μιχάλης |
| --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία WiFi4EU για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες του Δήμου  Μυτιλήνης».

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Τις διατάξεις του  Ν. 3463/τ. Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τις διατάξεις του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 3ο: Στοιχεία μελέτης

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

- Τεχνική Περιγραφή

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο Προσφοράς

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.

Άρθρο 5ο: Προσφερόμενη τιμή

Με την προσφορά η τιμή θα δίδεται σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη νομοθετημένη επιβάρυνση, εκτός από Φ.Π.Α., και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 7 τις παρούσας μελέτης.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικώς.

Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη όπως επίσης και κάθε προσφορά απ’ όπου δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή.

Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αναφέρονται μόνο στο σύνολο των ζητούμενων ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Προσφορές που αναφέρονται αποσπασματικά σε είδη και όχι στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

Άρθρο 6ο: Κριτήριο κατακύρωσης – σύναψης της σύμβασης

Η κατακύρωση της σύμβασης, θα γίνει σε όποιον προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 7ο: Παράδοση - Παραλαβή ειδών

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εξ ολοκλήρου, το αργότερο έως έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπεύθυνη για την παραλαβή της υπηρεσίας θα είναι η Επιτροπή Παραλαβής, όπως αυτή έχει νομίμως οριστεί από τις ισχύουσες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 8ο: Υπογραφή της σύμβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης της, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσέλθει έγκαιρα να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9ο: Διάρκεια της σύμβασης

Η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος.

Ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επιχορήγησης προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση WiFi, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να υποβάλει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 στοιχείο β). Η εν λόγω μέγιστη προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί εκτός από περιπτώσεις «ανωτέρας βίας», όπως ορίζονται στη σύμβαση που θα ακολουθήσει.

Άρθρο 10ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

- Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

- Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

  - για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

  - για καθυστέρηση που υπερβαίνει Το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

  - οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

- Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

- Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 11ο: Απόρριψη συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των αντικειμένων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αντικείμενα που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον ανάδοχο.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τα ισχύοντα.

- Η επιστροφή των αντικειμένων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (30) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του ανάδοχο, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο ανάδοχος δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής.

- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον ανάδοχο των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 12ο: Κήρυξη ανάδοχο έκπτωτου

- Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής.

- Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.

- Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία (1) μέρα από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

- Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες.

- Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις ανάδοχο

- Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών για υπογραφή της σύμβασης  καταθέτοντας την προβλεπόμενη  εγγύηση καλής εκτέλεσης.

- Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών» και χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Ο χρόνος της εγγύησης της υπηρεσίας καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο.

- Εάν κατά την παραλαβή της υπηρεσίας διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία (1) μέρα από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

- Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στον Δήμο των νέων κατάλληλων, θα βαρύνουν τον ίδιο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.

Άρθρο 14ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 15ο: Πληρωμή Τιμολογίου

Η εξαργύρωση του κουπονιού πραγματοποιείται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει η εταιρεία εγκατάστασης WiFi στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU υπό μορφή IBAN (διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού).

Άρθρο 16ο: Επίλυση τυχόν διαφορών

Για την επίλυση διαφορών μεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προμήθειας, ασκείται ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, από το φορέα ή τον ανάδοχο και ακολουθείται η διαδικασία που προσδιορίζεται με την κείμενη νομοθεσία.

Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2020

| Η Συντάξασα Πανσεληνά Όλγα | Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Μυτιλήνης Χτενέλλης Μιχάλης |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια δρομολογητή mesh – modem – router, τροφοδοτικό, καλώδια συνδέσεων και απαραίτητα περιφερειακά | τεμ. | 10 |
| 2. | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ελέγχου | τεμ. | 10 |
| 3. | Υλοποίηση εγκατάστασης & υποστήριξη | τεμ. | 1 |
| 4 | Παραμετροποίηση captive portal και ομάδας χρηστών | τεμ. | 1 |
|  |  | Σύνολο |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24 % |  |
|  |  | Γενικό Σύνολο |  |

Συνολικά προσφερόμενο τίμημα (με ΦΠΑ 17%)    ….......................................................  (αριθμητικώς)

................................................................................................................................................. (ολογράφως)

Ημερομηνία ........................................

-Ο-

προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)